## Slide 1
PROGRAMANDO COM O SOFTWARE CODESYS

## Slide 2
PROGRAMANDO COM O SOFTWARE CODESYS
O aluno deverá baixar do site do professor, link abaixo a apostila “Manual do XSOFT”:
http://professorcesarcosta.com.br/upload/imagens_upload/Manual_XSOFT.pdf
O Manual XSOFT é o GUIA RÁPIDO DE PROGRAMAÇÃO do Software CodeSys, para programação do CLP Eaton, da linha XC200, que utilizaremos em nosso Laboratório.
O aluno deverá utilizar o software CodeSys, que está instalado nos microcomputadores da sala 643, ou solicitar o professor uma cópia para instalação no seu Notebook.

## Slide 3
PROGRAMANDO COM O SOFTWARE CODESYS
O aluno deverá seguir o Manual passo a passo e implementar no Software os seguintes passos
• Criar um novo projeto;
• Configurar o Hardware;
• Criar os arquivos fontes necessários (POU);
• Criar as Variáveis;
• Realizar a lógica do programa;
• Criar blocos de função e /ou funções;
• Compilar o programa;
• Realizar os testes;
• Configurar as telas / ferramentas de visualização;
• Executar os testes do programa em modo OFF-line;
• Realizar o comissionamento da máquina;
• Transferir o programa para o CLP;
• Executar os testes do programa em modo ON-line;
• Armazenar os programas fontes no CLP.

## Slide 4
CPU
XC-CPU201-EC512K-8DI-6DO-XV
Slot 0
Slot 2
Slot 3
Slot 4
Slot 5
XIOC-16DO
XIOC-16DI
16 Entradas Digitais
16 Saidas Digitais
IX2.0
IX2.1
IX2.2
IX2.3
IX2.4
IX2.5
IX2.6
IX2.7
IX3.0
IX3.1
IX3.2
IX3.3
IX3.4
IX3.5
IX3.6
IX3.7
IX4.0
IX4.1
IX4.2
IX4.3
IX4.4
IX4.5
IX4.6
IX4.7
IX5.0
IX5.1
IX5.2
IX5.3
IX5.4
IX5.5
IX5.6
IX5.7
Slot 1
Configuração do CLP

## Slide 5
Configuração do PC

## Slide 6
Configuração do PC

## Slide 7
Conexão do PC ao CLP
CONFIGURANDO A REDE PC-CLP
Antes de iniciar a configuração do software, verifique se o cabo de rede que liga o PC e o CLP está devidamente conectado.
No menu principal selecione Online/Communication Parameters como mostrado na imagem ao lado.

## Slide 8
CONFIGURANDO A REDE PC-CLP
Na tela communication parameters clique no botão “New...” como indicado na figura abaixo.

## Slide 9
CONFIGURANDO A REDE PC-CLP
Agora na janela que se abriu, iremos selecionar Tcp/Ip (Level 2 Route) e clicar em OK.

## Slide 10
CONFIGURANDO A REDE PC-CLP
No campo ‘Adress’, na coluna ‘Value’ mude o endereço IP para 192.168.119.60 como ilustrado na figura abaixo.
Obs: Somente o CLP da bancada 2 – esquerda (professor) utiliza o endereço IP 192.168.119.50.

## Slide 11
Testando as conexões TCP/IP
1. Fazer o teste de Ping, via PC;
2. Ping para o endereço IP do CLP ligado na rede da sala 643;
3. Não se esqueça que a “máscara de sub rede” tem de estar de acordo com a da rede, no caso da pratica, tem de ser 255.255.255.0;
4. Não pode haver conflito de IP na rede;
5. A Figura a seguir, indica o resultado correto das conexões entre PC CLP.

## Slide 12
Testando as conexões TCP/IP usando os comandos ping

## Slide 13
ENTRADAS DIGITAIS
Entradas disponíveis: %I.0.0 a %I.0.7
CONECTANDO AS ENTRADAS DO RACK AO CLP

## Slide 14
SAÍDAS DIGITAIS
Saídas disponíveis: %Q.0.0 a %Q.0.5
CONECTANDO AS SAÍDAS DO RACK AO CLP

## Slide 15
TRANSFERINDO O PROGRAMA PARA O CLP
Log in no CLP.
UMA VEZ QUE A REDE PC-CLP FOI CONFIGURADA E TESTADA PODE-SE TRANSFERIR O PROGRAMA

## Slide 16
ALTERAÇÕES NO PROGRAMA ON LINE

## Slide 17
1.o Passo: CONFIGURANDO a IHM
Para configurar o IP da IHM, deve-se seguir os seguintes passos:
1. Conectar a IHM na rede;
2. Energiza-la;
3. Quando ela inicializar, Figura 1, seguir a seguinte configuração:
Start – Settings – Control Panel – Network.
b. Mudar o IP e a máscara de sub-rede;
c. Nesse caso não é necessário mudar o gateway;
Comunicação em Ethernet com IHM+CLP

## Slide 18
CONFIGURANDO a IHM

## Slide 20
Testando as conexões TCP/IP
1. Fazer o teste de Ping, via PC;
2. Ping para cada endereço IP da IHM ligada na rede da sala 643;
3. Não se esqueça que a “máscara de sub rede” tem de estar de acordo com a da rede, no caso da pratica, tem de ser 255.255.255.0;
4. Não pode haver conflito de IP na rede;
5. A Figura a seguir, indica o resultado correto das conexões entre PC, IHM e CLP.

## Slide 21
Testando as conexões TCP/IP usando os comandos ping