## Slide 1
Prof. Dr. Cesar da Costa
E-mail: ccosta@ifsp.edu.br
Site: www.professorcesarcosta.com.br
CONTROLE DE SISTEMAS DE EVENTOS DISCRETOS
Automação

## Slide 2
INTRODUÇÃO
Automação
Tecnologia Integradora
Eletrônica: Hardware
Mecânica: Atuadores
Inteligência: Software (Informática)

## Slide 3
INTRODUÇÃO
Automação
Tecnologia Integradora
Sensores
Fornecem informações sobre o sistema;
Entradas do Controlador;
Indicam variáveis do processo como: temperatura; pressão, nível, etc.

## Slide 4
INTRODUÇÃO
Automação
Tecnologia Integradora
Atuadores
Agem a partir do processamento das informações coletadas pelos sensores;
Tipos: magnéticos, hidráulicos, pneumáticos, elétricos.

## Slide 5
INTRODUÇÃO
Automação
Tecnologia Integradora
Controlador
Aciona os atuadores levando em conta o estado das entradas (sensores);
Instruções do programa inserido em sua memória.

## Slide 6
INTRODUÇÃO
Automação
Tecnologia Integradora
Processo
Processo Discreto
Cada item a ser fabricado é processado em uma etapa, como um item separado e individual.
Ex: indústria automobilística.

## Slide 7
INTRODUÇÃO
Automação
Tecnologia Integradora
Processo
Processo em Batelada
No processo em batelada, uma dada quantidade de material é processada através de passos unitários, cada passo sendo completado antes de passar para o seguinte.
Ex: indústria alimentícia.

## Slide 8
INTRODUÇÃO
Automação
Tecnologia Integradora
Processo
Processo em Batelada
Ex: indústria de Bebidas.

## Slide 9
INTRODUÇÃO
Automação
Tecnologia Integradora
Processo
Processo Contínuo
Um processo industrial é contínuo quando a matéria prima entra num lado do sistema e o produto final sai do outro, continuamente.
Ex: indústria petroquímica.

## Slide 10
INTRODUÇÃO
Automação
Tecnologia Integradora
Processo
Processo Contínuo
Ex: indústria de cimento.

## Slide 11
INTRODUÇÃO
Automação
Tecnologia Integradora
Processo
Processo Contínuo
Ex: indústria química.

## Slide 12
INTRODUÇÃO
Automação
Tecnologia Integradora

## Slide 13
INTRODUÇÃO
Automação
Tecnologia Integradora
Modelo de Referência ISA 95

## Slide 14
INTRODUÇÃO
Automação
Tecnologia Integradora
Modelo de Referência da Indústria 4.0
(RAMI 4.0)

## Slide 15
Conclusões
https://www.youtube.com/watch?v=rbki4HR41-4
https://www.youtube.com/watch?v=4Xo3A4w3QnM
Referência
http://professorcesarcosta.com.br/disciplinas/cosed