## Slide 1
Prof. Dr. Cesar da Costa
E-mail: ccosta@ifsp.edu.br
Site: www.professorcesarcosta.com.br
SERVOMECANISMO
Servomotor – Parte 1

## Slide 2: Diagrama de um Servo Acionamento

## Slide 3: Diagrama de um Servo Acionamento

## Slide 4: Servo Motor
Servomotores são os motores utilizados nos servo acionamentos.
Servomotores são caracterizados por um formato compacto, com alta potência, baixa inércia, e alta eficiência. Devem possuir alto desempenho dinâmico e excelente precisão.
Os circuitos de alimentação dos servomotores encontram-se em uma unidade chamada servo conversor ou servo drive.
Assim: Servo acionamento = servo motor + servo conversor (servo drive).

## Slide 5: Servo Motor
Uma primeira característica necessária para a escolha de um motor para tal função relaciona-se com a facilidade e simplicidade de atuação no torque da máquina.
Neste ponto, vale ressaltar a importância do torque nos acionamentos eletromecânicos. Ele é a única grandeza comum aos mundos elétricos e mecânicos e, portanto, a variável de interface.
Tensões e correntes, por exemplo, pertencem ao mundo elétrico. Já velocidades e posições são grandezas mecânicas.

## Slide 6
https://www.youtube.com/watch?v=ORl1yhwfM1Q

## Slide 7: Servo Motor
A Figura mostra uma secção transversal de um servomotor síncrono com ímãs, permanente típico, com os componentes ativos para a geração do torque, um resolver para medir os ângulos e velocidade e, em alguns casos, é equipado com um freio para manter a posição sem que seja necessário demandar corrente nas bobinas do motor.

## Slide 8: Construção
Estator
Bobinamento
Flange
Rolamento de Esferas
Magnetos de Neódimio-Ferro-Boro (NdFeB) do rotor
Núcleo do Rotor
Freio (opcional)
Encoder
Conector de Potência/ Freio
Eixo
Conector de Encoder

## Slide 9: Servomotor Trifásico Síncrono com Imãs Permanentes
https://www.youtube.com/watch?v=hg3TIFIxWCo&t=38s

## Slide 10: Funcionamento
Estator
Campo magnético criado pelas bobinas do estator.
  Sincronizado com os imãs permanentes do rotor;
  Frequência (Hz) da corrente nas bobinas = velocidade do rotor;
    Não existe “escorregamento” como no caso dos motores de indução CA;
  A corrente (Amps) é regulada para aumentar a velocidade.
Rotor

## Slide 11: Servo Motor
O servomotor é um atuador rotativo com alta precisão de controle para posicionamento angular.
É composto por um motor acoplado a um sensor de posição para feedback. Para completar o sistema é necessário um servodrive ou servoconversor.
Este drive utiliza o sinal de feedback do sensor para controlar a posição angular do motor de forma precisa. Isto é chamado de controle de malha fechada.

## Slide 12: Servo Motor
Com o sistema rodando em malha fechada, o servomotor é uma solução de alta performance a aplicações, onde motores de passo ou motores de indução não correspondem a necessidade
Servomotores são caracterizados por um formato compacto, com alta potência, baixa inércia, e alta eficiência. Devem possuir alto desempenho dinâmico e excelente precisão.

## Slide 13: Servo Motor
Os Motores Síncronos de Ímã Permanente (MSIP), acionados por circuitos de eletrônica de potência e controlados por microprocessadores digitais, representam o estado da arte dos servoacionamentos.
Um servomotor deve, necessariamente, ter um sistema de potência e outro de controle para poder desempenhar suas funções.

## Slide 14: Servo Motor
Uma das suas principais características é possuir torque suficiente com rotação nula para manter a posição fixa de uma determinada carga.
Atualmente usam ímã permanente, pois, devido à baixa inércia do servomotor, o ciclo de processo é mais rápido, ou seja, possui alta resposta dinâmica

## Slide 15: Construção
Magnetos (imãs) de Neódimio-Ferro-Boro (NdFeB) do rotor
  Material de elevada densidade magnética utilizado nos motores;
  Superior aos materiais utilizados normalmente (Samário-Cobalto ou Ferrite);
  Possibilidade de obter as mesmas características de torque em um tamanho menor.
Metais Raros

## Slide 16: Servo Motor
Os servomotores são, por natureza, do tipo “closed loop”. O motor e/ou a carga devem estar conectados para fornecer uma realimentação precisa.
Usualmente, isso é feito por um encoder óptico ou resolver. Esse dispositivo de realimentação informa ao controlador onde o motor e a carga estão durante todo o tempo. Eles também proporcionam informações sobre a velocidade .

## Slide 17: Servo Motor
Os servomotores precisam ser ajustados para o loop de controle e as condições de carga. Um sistema típico de servomotor usa um loop de posição PID (Proporcional, Integral, Derivativo).
Além disso, existem muitos parâmetros de realimentação e excitação que devem ser usados nos cálculos

## Slide 18: Servos Yaskawa
Identificação do Servo Motor

## Slide 19: Servos Yaskawa
Aplicação de Servo Motor
https://www.youtube.com/watch?v=ditS0a28Sko

## Slide 20
Conclusões
http://professorcesarcosta.com.br/disciplinas/n7srv
https://www.youtube.com/watch?v=hg3TIFIxWCo&t=38s
https://www.youtube.com/watch?v=uETtYDe9t3k
https://www.youtube.com/watch?v=ORl1yhwfM1Q
https://www.youtube.com/watch?v=ditS0a28Sko