## Slide 1
Prof. Dr. Cesar da Costa
E-mail: ccosta@ifsp.edu.br
Site: www.professorcesarcosta.com.br
SERVOMECANISMO
Sistemas Robóticos

## Slide 2
Diagrama de um servomecanismo

## Slide 3
ROBÔS INDUSTRIAIS
“Um robô industrial é uma máquina manipuladora, com vários graus de liberdade, controlada automaticamente, reprogramável, multifuncional, que pode ter a base fixa ou móvel, para utilização em aplicações de automação industrial”

## Slide 4
Diagrama em Bloco de um Robo Industrial

## Slide 5
Controlador do Robô
O Controlador é a parte do robô que opera o braço mecânico e mantém contato com seu ambiente. O dispositivo em si é composto por hardware e software, combinados para possibilitar ao robô executar suas tarefas.
Servomotor
Servo driver

## Slide 6
Controlador do Robô
NÍVEIS DE CONTROLE DO ROBÔ
Controle do acionador : ou controle de cada eixo do robô separadamente. Nível mais baixo.
Controle da trajetória : ou controle do braço do robô com coordenação entre os eixos para percorrer a trajetória especificada. Nível intermediário.
Controle de coordenação com o ambiente : é o controle do braço em coordenação com o ambiente. Nível mais alto.

## Slide 7
CONTROLE DO ACIONADOR
Acionadores: unidades que provocam o movimento dos eixos do robô. Cada eixo de movimento inclui, pelo menos, uma articulação, um vínculo e um acionador.
Em alguns robôs, os eixos incluem dispositivos de transferência de movimento assim como unidades para identificar a posição relativa dos vínculos.
Um eixo que contém tais unidades possui controle de malha fechada. Os sinais de controle provém de um controlador.

## Slide 8
CONTROLE DO ACIONADOR
Mas isso ainda não é suficiente, pois a potência necessária para operar a unidade acionadora é relativamente alta, então usa-se um amplificador.
Amplificador
Unidade acionadora

## Slide 9
CONTROLE DO ACIONADOR
Em um controle de malha fechada, não se pode medir nem corrigir eventuais erros, então não se tem certeza se o objetivo foi atingido.
O Controle em malha fechada é utilizado em praticamente todos os robôs industriais existentes.
Em um controle de malha fechada de um braço de robô, as unidades que informam sobre a posição atual dos vínculos é o encoder. Há um encoder presente em cada eixo a ser controlado.

## Slide 10
CONTROLE DE TRAJETÓRIA

## Slide 11
CONTROLE DO ACIONADOR

## Slide 12
CONTROLE DE TRAJETÓRIA

## Slide 13
CONTROLE DE TRAJETÓRIA
Cada tarefa executada por um robô pode ser considerada como uma série de operações, através das quais o atuador é movido pelo braço do robô entre dados pontos e operado como programado nesses pontos.
O controle de trajetória pode ser dividido em dois métodos:
Controle ponto-a-ponto;
Controle contínuo.

## Slide 14
CONTROLE DE TRAJETÓRIA
Antes de descrever cada método, devemos definir alguns termos:
Ponto: localização no espaço em direção ou através do qual o atuador é movido por uma operação do braço do robô.
Passo: uma parte do programa operacional do robô. A cada passo, o robô executa uma atividade.
Série: uma coleção de passos que combinados formam o programa operacional do robô.

## Slide 15
CONTROLE DE TRAJETÓRIA
CONTROLE DE TRAJETÓRIA PONTO-A-PONTO
Neste tipo de controle, primeiramente definimos uma coleção de pontos para o robô. Então construímos a série e guardamos na memória do controlador.
Quando rodamos a série, o braço do robô vai se mover pelos vários pontos, de acordo com a ordem dos passos na série.

## Slide 16
CONTROLE DE TRAJETÓRIA
CONTROLE DE TRAJETÓRIA PONTO-A-PONTO
Em cada passo o robô sabe para onde ir, mas não conhece a trajetória que traçará para chegar a um certo ponto.
Robôs com controle ponto-a-ponto são geralmente usados em séries onde o atuador não precisa realizar alguma função no decorrer do movimento. Uma aplicação típica é solda a ponto. A maioria dos robôs industriais opera em controle ponto-a-ponto.

## Slide 17
CONTROLE DE TRAJETÓRIA

## Slide 18
CONTROLE DE TRAJETÓRIA
CONTROLE DE TRAJETÓRIA CONTÍNUA
Esse método é mais complexo e caro do que o ponto-a-ponto, pois o braço deve se mover por uma trajetória exatamente definida.
Os movimentos dos acionadores são coordenados pelo controlador do braço a cada instante, de tal forma que a trajetória irá se assemelhar o máximo possível com a programada.

## Slide 19
CONTROLE DE TRAJETÓRIA
CONTROLE DE TRAJETÓRIA CONTÍNUA
A trajetória do robô pode ser definida por dois métodos:
Método A:
Nesta técnica, o braço do robô é movido manualmente pela trajetória desejada, enquanto o controlador grava em sua memória as posições das articulações a cada instante, através das informações fornecidas pelos encoders.
A série é rodada mais tarde, o controlador comanda os acionadores de acordo com a informação em sua memória. O braço então repete a trajetória precisamente..

## Slide 20
CONTROLE DE TRAJETÓRIA
CONTROLE DE TRAJETÓRIA CONTÍNUA
A trajetória do robô pode ser definida por dois métodos:
2. Método B:
Nesta técnica, a trajetória é definida por um determinado trajeto de movimento, tal como uma linha reta ou um arco passando por dados pontos.
O controlador calcula e coordena o movimento a cada instante. O computador controlador deve ser mais rápido e ter mais memória do que o computador de um controle ponto-a-ponto.
Robôs com controle de trajetória contínua são usados em séries onde o atuador deve realizar algum trabalho enquanto o braço se move. Uma aplicação típica é pintura com spray.

## Slide 21
Robo CNC
Este sistema traz consigo elementos de operação típicos de um comando CNC.

## Slide 22
CONTROLE DE COORDENAÇÃO COM O AMBIENTE
O movimento de um braço de robô é baseado em movimento coordenado de todos seus acionadores.
As condições em que esses acionadores trabalham são diferentes. Diferem na carga, no momento de inércia e na velocidade, por exemplo.
Essas condições variáveis podem exigir um diferente planejamento de controle para cada malha de controle.

## Slide 23
CONTROLE DE COORDENAÇÃO COM O AMBIENTE
Em robôs modernos, cada malha de controle do acionador é controlada por um controlador.
Se quisermos que o atuador se mova até determinado ponto, podemos ditar as coordenadas daquele ponto para o controlador que irá coordenar o movimentos das várias articulações.
O operador não precisa se preocupar com o controle de cada eixo separadamente nem coordenar o movimento dos vários eixos, isso é função do computador controlador.

## Slide 24
Órgãos Terminais
Definição
Dispositivo fixado no punho de um robô que permite ao mesmo realizar uma tarefa específica.
Em geral, os órgãos terminais são projetados especialmente para a tarefa a ser executada.
A maioria dos fabricantes de robôs já oferecem determinados órgãos terminais como acessórios.

## Slide 25
Órgãos Terminais
Garras – usadas para pegar e segurar objetos em operações como:
Carregar e descarregar máquinas;
Pegar peças de um transportador e arranjá-las sobre um pallet;
Manusear caixas, garrafas, matérias primas, etc.
Manipular ferramentas

## Slide 26
Órgãos Terminais
Exemplos de Garras

## Slide 27
Órgãos Terminais
Órgãos Terminais
Ferramentas - usado para realizar algum trabalho sobre a peça, e não apenas manuseá-la:
Soldagem a ponto;
Soldagem a arco;
Pintura

## Slide 28
Órgãos Terminais
Órgãos Terminais
Exemplos de Ferramentas

## Slide 29
CLASSIFICAÇÃO TEMPORAL DE PROGRAMAÇÃO
Uma das principais diferenças entre controladores relaciona-se com o momento em que a trajetória de movimento é calculada, e com a habilidade de realizar mudanças na trajetória enquanto o braço está em movimento.
Existem dois tipos de controle:
Programação off-line;
Programação e controle em tempo real.

## Slide 30
CLASSIFICAÇÃO TEMPORAL DE PROGRAMAÇÃO

## Slide 31
CLASSIFICAÇÃO TEMPORAL DE PROGRAMAÇÃO
PROGRAMAÇÃO OFF-LINE
Neste modo, o controlador do robô guarda a trajetória de movimento em sua memória como uma série de pontos e os correspondentes movimentos das várias articulações.
Enquanto o programa está sendo executado, o controlador não realiza cálculos de trajetória. Ao invés disso, o controlador simplesmente lê os comandos de movimento da memória que já foram previamente processados.

## Slide 32
CLASSIFICAÇÃO TEMPORAL DE PROGRAMAÇÃO
PROGRAMAÇÃO OFF-LINE
Portanto, neste método não podem ser usadas séries em que ocorrem mudanças durante a execução do programa, tais como as que envolvem o uso de sensores.
Programação off-line não necessita de computadores rápidos e complexos, por isso é menos dispendiosa do que controle em tempo real..

## Slide 33
CLASSIFICAÇÃO TEMPORAL DE PROGRAMAÇÃO
PROGRAMAÇÃO E CONTROLE EM TEMPO REAL
Nesta modo, o controlador recebe instruções gerais sobre a trajetória de movimento.
Enquanto o braço está se movendo, o controlador deve calcular a extensão do movimento das vária articulações a fim de se mover pela trajetória desejada.

## Slide 34
CLASSIFICAÇÃO TEMPORAL DE PROGRAMAÇÃO
PROGRAMAÇÃO E CONTROLE EM TEMPO REAL
As informações recebidas dos sensores sobre mudanças no ambiente do robô enquanto o braço se move são processadas pelo controlador em tempo real.
Controle em tempo real é preferível a programação off-line, por ser mais flexível na sua habilidade de mudar o curso de ação enquanto uma tarefa está sendo executada.

## Slide 35
CLASSIFICAÇÃO TEMPORAL DE PROGRAMAÇÃO
PROGRAMAÇÃO E CONTROLE EM TEMPO REAL
Esta flexibilidade exige um controlador mais complexo, incluindo um computador rápido o suficiente para processar a informação sem diminuir a velocidade de operação do robô.

## Slide 36
TIPOS DE SOFTWARE PARA O CONTROLADOR
Como já foi dito, o controlador do robô é composto de hardware e software. Este software pode ser dividido basicamente em dois componentes:
Software de usuário;
Software de controlador.

## Slide 37
SOFTWARE DE USUÁRIO
É escrito pelo operador do robô para cada série executada pelo robô.
Consiste numa coleção de pontos ao longo da trajetória e das operações executadas nesses pontos pelo atuador.
São escritos em linguagens de alto nível.
Escrever um programa de usuário é tarefa simples, qualquer um pode fazê-lo com algum treino.

## Slide 38
SOFTWARE DE USUÁRIO

## Slide 39
SOFTWARE DE USUÁRIO

## Slide 40
SOFTWARE DE SIMULACAO

## Slide 41
SOFTWARE DE SIMULACAO

## Slide 42
SOFTWARE DE SIMULACAO

## Slide 43
SOFTWARE DE SIMULACAO

## Slide 44
SOFTWARE DE SIMULACAO

## Slide 45
SOFTWARE DE CONTROLADOR
É o software do robô que é escrito pelo fabricante.
É o responsável pelo processamento dos comandos do programa do usuário e pela sua conversão em comandos para o robô.
O grau de sofisticação do robô é fortemente determinado pelo software do controlador.
Esse software em robôs avançados é complexo. Inclui centenas de cálculos que devem ser realizados rapidamente enquanto o robô está em movimento.
Se torna mais complexo a medida que os graus de liberdade aumentam.

## Slide 46
Conclusões
http://professorcesarcosta.com.br/disciplinas/n7srv
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/2092683/mod_resource/content/1/Aula_2_Rob%C3%B3tica_2016.pdf
http://professorcesarcosta.com.br/upload/imagens_upload/Controladores%20de%20Movimento.pdf