## Slide 1
Prof. Dr. Cesar da Costa
E-mail: ccosta@ifsp.edu.br
Site: www.professorcesarcosta.com.br
CONVERSÃO DE ENERGIA 2
Princípios de Funcionamento de um MIT

## Slide 2
Conceitos Básicos
Maquinas Elétricas
Polos Magnéticos
É a região do entreferro na qual o fluxo magnético tem determinado sentido.
As linhas de campo “deixam” um polo norte e “entram” no polo sul.
Assim, a um polo norte do estator corresponde um polo sul do rotor.
O número de polos de qualquer máquina é necessariamente par, já que as linhas de campo magnético são fechadas.

## Slide 3
Conceitos Básicos
Maquinas Elétricas
Campo Girante
A aplicação de tensão trifásica nos enrolamentos do estator irá produzir um campo magnético variante no tempo.
Devido à distribuição uniforme do enrolamento do estator, irá gerar um campo magnético girante na velocidade, proporcional à frequência da rede elétrica.

## Slide 4
Conceitos Básicos
Maquinas Elétricas
O fluxo magnético girante no estator atravessará o entreferro e por ser variante no tempo induzirá uma tensão alternada no rotor.
Como os enrolamentos do rotor estão curto-circuitados essa tensão induzida fará com que circule uma corrente pelo enrolamento do rotor, que por consequência ira produzir um fluxo magnético no rotor que tentará se alinhar com o campo magnético girante do estator.
Campo Girante

## Slide 5
Conceitos Básicos
Maquinas Elétricas
Como o valor das tensões induzidas no rotor, no caso de rotor bobinado, dependem da relação de espiras entre o rotor e o estator, o estator pode ser considerado como o primário de um transformador e o rotor como seu secundário.
Campo Girante

## Slide 6
Conceitos Básicos
Maquinas Elétricas
https://www.youtube.com/watch?v=LtJoJBUSe28
Motor de Indução Trifásico - MIT

## Slide 7
Maquinas Elétricas
Análise Gráfica do Campo Girante
Sistema Trifásico
Para o sistema trifásico mostrado na Figura consideram-se três bobinas defasadas de 120ºel no espaço e conduzindo correntes defasadas 120ºel no tempo. Assumindo sequência positiva, tem-se:
Ha
Hb
Hc
Ia
Ib
Ic

## Slide 8
Maquinas Elétricas
Análise Gráfica do Campo Girante
Sistema Trifásico
Para o sistema trifásico mostrado na Figura consideram-se três bobinas defasadas de 120ºel no espaço e conduzindo correntes defasadas 120ºel no tempo. Assumindo sequência positiva, tem-se:
Campo magnético H
Corrente elétrica I

## Slide 9
Maquinas Elétricas
Análise Gráfica do Campo Girante
Sistema Trifásico
Tanto as correntes como as intensidades de campo magnético, que são proporcionais, podem ser representadas pela Fig. 1.8, em função do tempo.
Campo magnético H
Corrente elétrica I

## Slide 10
Maquinas Elétricas
Análise Gráfica do Campo Girante
Sistema Trifásico
Observa-se que o campo resultante possui módulo constante e gira com velocidade angular . . Por exemplo no instante :
Campo magnético H
Corrente elétrica I

## Slide 11
Maquinas Elétricas
Atividade 1 (Sala de aula)
Sistema Trifásico
Campo magnético H
Corrente elétrica I
Usar os seguintes instantes de tempo.
a) Faça a verificação gráfica (fasorial) do campo girante considerando-se alguns instantes, durante um período da rede. Indique qual o sentido do giro do campo girante (horário ou anti horário).

## Slide 12
Maquinas Elétricas
Atividade 1
Sistema Trifásico
Campo magnético H
Corrente elétrica I
b) Inverta uma fase. O que ocorre. Indique qual o sentido do giro do campo girante.

## Slide 13
Conclusões
Referência
http://professorcesarcosta.com.br/disciplinas/t6cv2n6cv2conv2
http://professorcesarcosta.com.br/upload/imagens_upload/Apostila_Maquinas%20Eletricas_UNESP.pdf
http://professorcesarcosta.com.br/upload/imagens_upload/maquinas%20eletricas%20senai.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=LtJoJBUSe28
https://www.youtube.com/watch?v=59HBoIXzX_c