## Slide 1
Prof. Dr. Cesar da Costa
E-mail: ccosta@ifsp.edu.br
Site: www.professorcesarcosta.com.br
SERVOACIONAMENTO
Princípios de Funcionamento

## Slide 2
Funcionamento
No inicio mecanismos manuais, operados por manivelas;
Operavam por meio de um sistema composto por sincro-geradores e repetidoras, que tinham por objetivo reproduzir o movimento no eixo de entrada (o eixo da manivela) no eixo de saída;
Requeriam alto torque para movimentação, mantendo o erro angular tão próximo de zero quanto possível.

## Slide 3
Funcionamento
Diagrama em Bloco de um Servoacionamento (analógico)

## Slide 4
Funcionamento
Diagrama em Bloco de um Servoacionamento
A finalidade deste sistema de servomecanismo é fazer com que a antena seja posicionada em um dado azimute.
O ângulo de azimute de saída da antena deverá seguir o ângulo selecionado (Set- point), através do potenciômetro de entrada.

## Slide 5
Funcionamento
Diagrama em Bloco de um Servoacionamento
O comando de entrada é um deslocamento angular.
O potenciômetro converte a informação angular em uma tensão.
Do mesmo modo, o deslocamento angular da saída é convertido em uma tensão por um potenciômetro na malha de realimentação .

## Slide 6
Funcionamento
Diagrama em Bloco de um Servoacionamento
O amplificador diferencial amplifica a diferença entre a tensão de entrada e a tensão de saída.
O sinal resultante (erro) atua sobre o motor.
O sistema de controle opera para levar o erro a zero.

## Slide 7
Resposta do Sistema
Diagrama em Bloco de um Servoacionamento
O sistema de controle opera para levar o erro a zero.
Se a entrada e saída coincidirem, o erro será zero e o motor não girará.
O motor é acionado somente quando houver diferença de potencial.
Quanto maior a diferença, maior será a tensão de entrada do motor e mais rápido vai girar.

## Slide 8
Sistema Digital
Diagrama em Bloco de um Servoacionamento
O emprego de plataformas microprocessadas revolucionou os sistemas de controle de servomecanismo, aumentando consideravelmente a flexibilidade e o desempenho desses sistemas.

## Slide 9
Sistema Digital
Diagrama em Bloco de um Radar
A aplicação de controle digital por meio de computador permitiu maior velocidade na obtenção de informações e eficiência dos radares.

## Slide 10
Aplicação em sistemas.
Ilustração de um Sistema de Rastreamento de Míssil
Sistema Digital

## Slide 11
Diagrama em Bloco de um Sistema Robótico
Sistema Digital

## Slide 12
Servoacionamento
Tipicamente, um servomecanismo é composto por 5 partes:
Uma fonte de energia;
Controlador;
Moduladores de potência;
Atuadores (Servo Motor);
Sensor de Posição.
Aplicação em Motion Control.
IHM
Controlador
Amplificador
Servo Motor
Sensor
Carga Mecânica

## Slide 13
Servoacionamento
O controle do mecanismo é feito comandando os moduladores de potência, em função das referências e das variáveis, que se pretendem controlar. Para esse efeito, é necessário um feedback dessas variáveis assegurado pelos transdutores.

## Slide 14
Servoacionamento
Motion Control
Elementos Básicos de Servoacionamento:
Controlador: a partir do sinal de erro (diferença entre a posição desejada e a real), um sinal de comando (controle) é sintetizada de maneira a levar o sistema mecânico a posição desejada.
Amplificador: Gera os sinais de potência que vão alimentar o atuador.

## Slide 15
Servoacionamento
Motion Control
3. Atuador: deve converter o sinal proveniente do controlador em um movimento mecânico (em geral um motor).
4. Sistema mecânico: conjunto de engrenagens, eixos de translação, molas, etc.
5. Sensor de posição: elemento responsável por reinjetar no controlador, dados que exprimem resultados exatos ou derivados da grandeza/quantidade mecânica controlada (e.g., sensor de posição digital do tipo encoder).

## Slide 16: Diagrama de Bloco de um servoacionamento
Servoacionamento

## Slide 17
Servoacionamento
https://www.youtube.com/watch?v=Gzo9m0tMD0A&t=399s

## Slide 18
Conclusões
http://professorcesarcosta.com.br/disciplinas/n7srv