## Slide 1
Prof. Dr. Cesar da Costa
E-mail: ccosta@ifsp.edu.br
Site: www.professorcesarcosta.com.br
CONTROLE DE SISTEMAS DE EVENTOS DISCRETOS
Conceito de Controle Automático SED

## Slide 2
Controlador
Comandos da Tarefa
Atuador
Sensor
Objeto de
controle
Estados
Sistema de Controle SED
Variáveis controladas
Algoritmo de Controle.

## Slide 3
A transição dos estados pode ocorrer de forma paralela e simultânea;
As principais características do Sistema SED são:
Possui funções básicas como: operações lógicas, memorização, temporização, etc.

## Slide 4
Transição paralela e simultânea
Significa que os estados de diferentes processos podem tanto evoluir independentemente entre si, como com inter relações mútuas.
Mesmo que ocorra uma grande variação nos eventos externos, o tempo de execução do controle SED, deve ser suficientemente pequeno.
A segunda característica enfatiza que, sob o enfoque de aplicação, as funções básicas de controle citadas são essenciais para a realização do controle SED.

## Slide 5
Linguagem para controle SED
É a forma de descrever concretamente os comandos, para que o dispositivo de controle execute o controle do sistema com as características citadas.
Do ponto de vista do homem, é uma forma de descrição que expresse de modo natural a especificação do sistema.
Do ponto de vista do dispositivo de controle SED, uma descrição simples que seja fácil de ser interpretada e de ser executada.

## Slide 6
A ferramenta mais popular nesta área é o diagrama elétrico de relés que tem sido utilizado como sinônimo de linguagem de controle de sistemas sequenciais.
Linguagem para controle SED

## Slide 7
Diagrama Elétrico de Relés
Contato auxiliar
Bobina do Rele
Botão Liga
Botão Desliga
Corrente elétrica

## Slide 8
Diagrama Elétrico de Relés
O relé é acionado eletricamente e gera uma ação mecânica que tem como resultado o chaveamento (Liga- Desliga) de um sinal elétrico.
O relé é um tipo de dispositivo eletromecânico e, desta forma, na elaboração de projeto de controle é necessário considerar aspectos como:
Tensão e corrente de acionamento;
Tensão e corrente de manutenção;
Tempo de operação;
Características transitórias;
Não possui uma sistemática de projetos;
Espaço físico.

## Slide 9
Diagrama Elétrico de Relés
Estas deficiências motivaram o desenvolvimento do CLP – Controlador Lógico Programável.
Definiu-se normas de projeto;
Padronizou-se os procedimentos de controle;
Reduziu-se o custo e tamanho dos controladores SED.
Pode-se afirmar atualmente, que o controle SED é conhecido como o controle através de CLP – Controlador Lógico Programável.

## Slide 10
O CLP executa cada linha do programa de forma sequencial, não volta atrás para executar a linha anterior, até que se faça a próxima varredura do programa.
As linhas são normalmente ordenadas de forma a configurar uma sequência de eventos, ou seja, a linha mais acima é o primeiro evento e, assim, sucessivamente.
O CLP não executa loops ou desvios como na programação tradicional.
Diagrama de Relés (LD- Ladder Diagram)

## Slide 11
Tanto nos diagramas elétricos como nos programas em linguagem Ladder, o estado das instruções de entrada (condição) de cada linha determina a seqüência em que as saídas são acionadas.
Diagrama de Relés (LD- Ladder Diagram)

## Slide 12
A programação do CLP pode ser elaborada em várias linguagens de programação.
A Organização Internacional IEC (International Electrotechnical Committee) é a responsável pela padronização das linguagens de programação para CLP, sendo a norma IEC 61131-3 Programing Languages a responsável pela classificação dessas linguagens.
Classes | Linguagens
Tabulares | Tabela de Decisão
Textuais | IL ( Instruction List) ST (Structured Text)
Gráficas | LD (Diagrama de Relés) FBD (Function Block Diagram) SFC (Sequential Flow Chart)
Diagrama de Relés (LD- Ladder Diagram)

## Slide 13
A forma de programação pode ser remota (off-line) ou programação local (on-line);
Através de teclados especiais, interfaces gráficas ou através de microcomputador padrão IBM PC;
A programação é executada e posteriormente transferida para o CLP, via porta de comunicação RS232C ou RS485, USB e Ethernet.
Diagrama de Relés (LD- Ladder Diagram)

## Slide 14
Apesar das tentativas de padronização da norma IEC 61131-3, ainda não existe uma padronização rigorosa para programação em linguagem de diagramas de relés (Ladder Diagram), ou seja, a linguagem Ladder de um fabricante de CLP não funciona no CLP de outro fabricante;
O que existe é uma semelhança na representação gráfica dos diversos fabricantes, que representa esquematicamente o diagrama elétrico e é de fácil entendimento, tendo boa aceitação no mercado.
Diagrama de Relés (LD- Ladder Diagram)

## Slide 15
A linguagem de diagrama de relés (Ladder) é uma simbologia construída por linhas numa planilha gráfica, sendo que cada elemento é representado como uma célula. Cada célula ou elemento gráfico é uma macroinstrução desenvolvida a partir de instruções do microprocessador.
Um programa em linguagem Ladder assemelha-se bastante a um diagrama de contatos elétricos. Em um diagrama de contatos elétricos, os símbolos gráficos representam os dispositivos reais e a maneira como estão conectados.
Diagrama de Relés (LD- Ladder Diagram)

## Slide 16
Não existe barra de alimentação, nem o fluxo de corrente ao longo do programa.
Outra diferença é que em um diagrama elétrico descrevem-se os dispositivos como abertos ou fechados (desenergizados ou energizados).
No programa em linguagem de diagrama de relés, as macroinstruções são condições lógicas verdadeiras ou falsas.
Diagrama de Relés (LD- Ladder Diagram)

## Slide 17
Relés são pequenos dispositivos eletromecânicos que, quando energizados, fecham (no caso dos relés “normalmente abertos”);
Ou abrem (no caso dos “normalmente fechados”) um contato elétrico.
A passagem ou não de corrente elétrica pelo contato pode ser associada aos estados lógicos “verdadeiro” e “falso” respectivamente.
Lógica de Relés Versus CLP

## Slide 18
Lógica a Relés Versus CLP
O diagrama de contatos (Ladder) consiste em um desenho formado por duas linhas verticais, que representam os polos positivo e negativo de uma bateria, ou fonte de alimentação genérica (110 Vac, 220 Vac).
A lógica a rele era fiada, montada em um painel elétrico. Sendo denominada intertravamento elétrico.
A lógica era fixa, sendo implementada por meio de ligações físicas (fios) entre os elementos de campo (botões, sensores, válvulas, etc) e os contatos de relés.
Não existia software para programação.

## Slide 19
Lógica de Relés
Contato auxiliar
Bobina do Rele
Botão Liga
Botão Desliga
Corrente elétrica

## Slide 20
Lógica de CLP
Endereço de Entrada na Memória
Endereço de Entrada na Memória
Endereço de saída na
Memória
Bit de Memória
Obs: Geralmente, no CLP a letra “I” significa entrada (Input) e a letra ”O” significa saida (Output).

## Slide 21
Lógica de CLP
Ligação Física no CLP:
Entradas do CLP
Saída do CLP
Botões
Bobina do relé

## Slide 22
Elementos Lógicos Básicos da Linguagem LADDER
Com o advento dos CLPs em meados da década de 1960, a chamada linguagem ladder surgiu para possibilitar a programação dos mesmos, por técnicos e engenheiros eletricistas, de uma forma bem similar à lógica de relés empregada até então.
Num diagrama ladder, elementos de entrada combinam-se de forma a produzir um resultado lógico booleano, que então é atribuído a uma saída .

## Slide 23
A representação destes elementos é feita da seguinte forma:
Entradas: São na maioria das vezes representadas por contatos normalmente abertos (NA), representados pelo símbolo –||–, e pelos contatos normalmente fechados (NF), cujo símbolo é –|/|–.
Estes elementos refletem, logicamente, o comportamento real do contato elétrico de um relé, no programa aplicativo.
Elementos Lógicos Básicos da Linguagem LADDER

## Slide 24
2) Saídas: São usualmente representadas pela bobina simples, cujo símbolo é –( )–.
As bobinas modificam o estado lógico do operando na memória imagem do Controlador Programável, conforme o estado da linha de acionamento das mesmas.
Elementos Lógicos Básicos da Linguagem LADDER

## Slide 25
Por lidarem com objetos booleanos, todo diagrama ladder pode ser traduzido para uma diagrama lógico.
Contudo, a notação gráfica e mais compacta dos diagramas lógicos faz com que os mesmos sejam essenciais na documentação de projetos de automação e controle.
Elementos Lógicos Básicos da Linguagem LADDER

## Slide 26
Elementos Lógicos Básicos da Linguagem LADDER

## Slide 27
Elementos Lógicos Básicos da Linguagem LADDER

## Slide 28
Elementos Lógicos Básicos da Linguagem LADDER

## Slide 29
Elementos Lógicos Básicos da Linguagem LADDER

## Slide 30
Elementos Lógicos Básicos da Linguagem LADDER

## Slide 31
Principais Blocos em Ladder
Temporizador
O temporizador conta o intervalo de tempo transcorrido a partir da sua habilitação até este se igualar ao tempo preestabelecido. Quando a temporização estiver completa esta instrução eleva ao nível 1 um bit próprio na memoria de dados e aciona o operando a ela associado.

## Slide 32
Principais Blocos em Ladder
Contador
O contador conta o numero de eventos que ocorre e deposita essa contagem em um byte reservado. Quando a contagem estiver completa, ou seja, igual ao valor prefixado, esta instrução energiza um bit de contagem completa. A instrução contador e utilizada para energizar ou desenergizar um dispositivo quando a contagem estiver completa.

## Slide 33
Principais Blocos em Ladder
Instrução de Mover - MOVE
A instrução mover transfere dados de um endereço de memoria para outro endereço de memoria, manipula dados de endereço para endereço, permitindo que o programa execute diferentes funções com o mesmo dado.

## Slide 34
Principais Blocos em Ladder
Instrução de Comparar - COMPARE
A instrução comparar verifica se o dado de um endereço é igual, maior, menor, maior/igual ou menor/igual, que o dado de um outro endereço, permitindo que o programa execute diferentes funções baseadas em um dado de referencia.

## Slide 35
Circuitos de Selo
Os selos são as combinações mais básicas entre elementos, destinados a manter uma saída ligada, quando se utilizam botoeiras.

## Slide 36
Circuitos de Selo
Instrução SET / RESET
Na linguagem de programação Ladder, a função SET/RESET pode ser utilizada de duas formas: através de bobinas ou de bloco de instruções. Seu funcionamento é semelhante a um flip-flop.
Botao Liga
Botao Desliga

## Slide 37
Circuitos de Selo
Instrução SET / RESET
Na linguagem de programação Ladder, a função SET/RESET pode ser utilizada de duas formas: através de bobinas ou de bloco de instruções. Seu funcionamento é semelhante a um flip-flop.
Botao Liga
Botao Desliga

## Slide 38
Exercícios:
Dadas as expressões lógicas Booleanas faça o diagrama ladder correspondente no papel:
a)
b)
c)

## Slide 39
Conclusões
Referência
http://professorcesarcosta.com.br/disciplinas/cosed
Miyagi, Paulo Eigi. Controle programável: Fundamentos do
Controle de Sistemas a Eventos Discretos. 1.a Edição, São
Paulo: Blücher, 1996.
http://www.pb.utfpr.edu.br/mt/pdfs/Doutorado/ControleSuperv/apostila.pdf