## Slide 1
Prof. Dr. Cesar da Costa
E-mail: ccosta@ifsp.edu.br
Site: www.professorcesarcosta.com.br
TEORIA DE CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL
Controlador Lógico Programável

## Slide 2
Arquitetura
Características do Hardwaree Hardware
A arquitetura básica de um CLP é formada por:
Uma Unidade Central de Processamento (CPU);
Módulos de entrada e saída.
Um sistema de memória;
Uma fonte de alimentação;
Rack ou base.

## Slide 3
CPU
Características do Hardwaree Hardware
Os principais componentes de hardware de um CLP são os seguintes:
CPU (Central Processing Unit - Unidade Central de Processamento): compreende o processador (microprocessador, microcontrolador ou processador dedicado), o sistema de memória (EEPROM e RAM), portas de USB, Ethernet, CAN e os circuitos auxiliares de controle.

## Slide 4
CPU
Características do Hardwaree Hardware
A CPU do CLP é formada pelo microprocessador e seus circuitos de controle e comunicação.
O microprocessador é o elemento principal da arquitetura do controlador digital e tem como funções o controle dos barramentos, o gerenciamento das comunicações com a memória e os dispositivos de entrada/ saída, e a execução das instruções.

## Slide 5
Microprocessador
Características do Hardwaree Hardware
Em CLP’s podemos encontrar microcontradores das famílias PIC, ARM Cortex M3 / M4, ARM Cortex A8 /A9 e recentemente o ARM Cortex A15. Também é comum encontrarmos FPGA’s, já que estes podem operar com processadores softcore e possuem grande flexibilidade de programação e de hardware.
O sistema operacional do CLP deve ser robusto para evitar falhas nos processos a serem controlados. Entre os sistemas operacionais utilizados podemos encontrar o RTOS Vxworks, ThreadX, FreeRTOS, MicroC/OS-II e inclusive versões do Linux.

## Slide 6
Microprocessador
Características do Hardwaree Hardware
O microprocessador interpreta os sinais de entrada;
Executa a lógica de controle segundo as instruções do programa de aplicação;
Realiza cálculos;
Executa operações lógicas, para, em seguida, enviar os sinais apropriados às saídas.
Scan time ou Varredura

## Slide 7
Microprocessador
Características do Hardwaree Hardware
A velocidade de processamento da CPU é um fator que requer atenção, pois está diretamente ligada a fatores como:
Número de pontos de entrada e saída digitais e analógicos;
Tamanho do programa a ser executado;
Quantidade de loops e cálculos matemáticos necessários na aplicação, como loops de controle PID, interpolação de eixos, sub-rotinas, processamento de variáveis, entre outros;
Scan time ou Varredura

## Slide 8
Características do Hardwaree Hardware
Módulos de E/S
Modulos de E/S ou I/O
Entradas e Saídas de um CLP:
Contém os circuitos necessários para interfacear os dispositivos de campo com o processador.
Cada circuito de E/S possui isolação ótica para proteger contra transientes. Vários módulos têm filtros também.
A maioria tem LEDS indicadores para sinalizar o estado de cada dispositivo de E/S conectado.
Podem ser discretos (sinais digitais: 12VDC, 127 VAC, contatos de relés normalmente abertos, contatos normalmente fechados) ou analógicos (sinais analógicos: 4-20mA, 0- 10VDC, termopar);

## Slide 9
Características do Hardwaree Hardware
Os circuitos de entrada formam a interface pela qual os dispositivos enviam informações de campo para o CLP ;
As entradas podem ser digitais (discretas) ou analógicas e são provenientes de elementos de campo como sensores, botões, pressostatos, chaves fim-de-curso, etc.
Módulos de E/S

## Slide 10
Características do Hardwaree Hardware
As entradas digitais fornecem apenas um pulso ao controlador, ou seja, elas tem apenas um estado ligado ou desligado, nível alto ou nível baixo, remontando a algebra boolena que trabalha com uns e zeros.
Alguns exemplos são: as botoeiras, válvulas eletropneumáticas, os pressostatos e os termostatos.
Módulos de E/S

## Slide 11
Características do Hardwaree Hardware
Os dispositivos de saída, tais como solenóides, relés, contatores, válvulas, luzes indicadoras e alarmes estão conectados aos módulos de saída do CLP;
As saídas de maneira similar às entradas podem ser digitais ou analógicas;
As saídas digitais são geralmente isoladas do campo por meio de isoladores galvânicos, como acopladores ópticos ou relés.
Módulos de E/S

## Slide 12
Características do Hardwaree Hardware
As saídas digitais exigem do controlador apenas um pulso que determinara o seu acionamento ou desacionamento.
Como exemplos tem-se: Contatores que acionam os Motores de Inducão e as Válvulas Eletropneumáticas.
Existe uma grande variedade de módulos de entrada e saída como: módulo de entrada de corrente contínua para tensões de 24 Volts, módulo de entrada para corrente alternada para tensões de 120 e 220 Volts.
Módulos de E/S

## Slide 13
Características do Hardwaree Hardware
Módulos de E/S
Módulo de Entrada GE Fanuc

## Slide 14
Características do Hardwaree Hardware
Módulos de E/S
Módulo de Saída GE Fanuc

## Slide 15
Características do Hardwaree Hardware
Tabela Imagem

## Slide 16
Características do Hardwaree Hardware
Módulos de E/S
Módulos de Entradas Analógicas
As entradas analógicas medem as grandezas de forma analógica. Para trabalhar com este tipo de entrada os controladores tem conversores analógico-digitais (A/D).

## Slide 17
Características do Hardwaree Hardware
Módulos de E/S
Módulos de Entradas Analógicas
Os sinais analógicos são como os controles de volume, possuem um intervalo de valores entre o valor mínimo e o máximo.
Em entradas analógicas, por exemplo, ligamos sensores de temperatura, sensores de pressão, taco geradores, etc...

## Slide 18
Características do Hardwaree Hardware
Módulos de E/S
Módulos de Entradas Analógicas
Ao ler um sinal analógico a entrada irá transformar este valor em um número, chamado de número de incrementos, quanto maior este número, maior a precisão de leitura.
Por exemplo, uma entrada analógica que varia de 0 a 10V e possui resolução de 12 bits. Isto quer dizer que em 0V o número obtido nesta entrada é 0, e quando esta entrada receber um sinal de 10V o número lido será de 4095! Ou seja cada vez que a entrada oscilar em 2,4mV o número lido na entrada analógica sofrerá uma alteração.

## Slide 19
Características do Hardwaree Hardware
Módulos de E/S
Módulos de Entradas Analógicas
Se tivermos agora uma entrada de 14 bits de resolução, significa que em 10V teremos o número 16383. Ou seja, cada vez que a entrada oscilar em 0,6mV o número lido na entrada analógica sofrerá uma alteração.
Para calcular o número de incrementos obtido em uma entrada ou saída analógica utilizamos a seguinte fórmula:
((2 elevado a quantidade de bits) -1)

## Slide 20
Características do Hardwaree Hardware
Módulos de E/S
Módulos de Saídas Analógicas
A saída analógica necessita de um conversor digital para analógico (D/A), para trabalhar com este tipo de saída. Os exemplos mais comuns são: válvula proporcional, acionamento de motores DC, displays gráficos, entre outros.

## Slide 21
Características do Hardwaree Hardware
Módulos de E/S
Módulos de Entradas e Saídas Analógicas Especializadas
Módulo de Termopar;
Módulo de controle de movimento;
Módulo de Comunicação;
Módulo de contador de alta velocidade.

## Slide 22
Características do Hardwaree Hardware
Módulos de E/S
Sistema de Memória
Sistemas de Memória:
O sistema de memórias de um CLP é constituído tipicamente por memórias FLASH EEPROM e RAM;
O programa e os dados armazenados no sistema de memória são geralmente descritos utilizando-se alguns conceitos.

## Slide 23
Características do Hardwaree Hardware
Módulos de E/S
Sistema de Memória
Memória do Usuário (tipo RAM, EEPROM ou FLASH-EPROM): armazena o programa aplicativo do usuário, ou seja, o programa de aplicação.
Memória de Dados ou Tabela de Dados (RAM): nessa área são armazenados os dados associados com o programa de controle, tais como valores de temporizadores, contadores, constantes, etc.
Memória da Tabela Imagem das Entradas e Saídas (RAM): área que reproduz o estado de todos os dispositivos de entrada e saída conectados ao CLP.

## Slide 24
Características do Hardwaree Hardware
Módulos de E/S
Fonte de Alimentação
Responsável pela tensão de alimentação fornecida à CPU e aos Circuitos/Módulos de E/S. Em alguns casos, proporciona saída auxiliar (baixa corrente).

## Slide 25
Características do Hardwaree Hardware
Módulos de E/S
Fonte de Alimentação
Converte a tensão da rede de 110 ou 220 VCA em +5VCC, +12VCC ou +24VCC para alimentar os circuitos eletrônicos, as entradas e as saídas.
Bateria: Utilizada para manter o circuito do relógio em tempo real. Normalmente são utilizadas baterias recarregáveis do tipo Ni - Ca.

## Slide 26
Características do Hardwaree Hardware
Módulos de E/S
Base ou Rack
Responsável pela sustentação mecânica dos elementos que compõem o CLP. Contém o barramento que faz a conexão elétrica entre eles, no qual estão presentes os sinais de dados, endereço e controle - necessários para comunicação entre a CPU e os Módulos de E/S, além dos níveis de tensão fornecidos pela Fonte de Alimentação - necessários para que a CPU e os Módulos de I/O possam operar.

## Slide 27
Características do Hardwaree Hardware
Módulos de E/S
Classificação do CLPs
Os CLPs podem ser classificados segundo a sua capacidade:
Nano e micro CLPs: possuem até 16 entradas e 16 saídas. Normalmente são compostos por um único módulo com capacidade de memória máxima de 512 passos.
CLP Compacto: no mesmo invólucro estão a fonte, CPU e os módulos de E/S.

## Slide 28
Características do Hardwaree Hardware
Módulos de E/S
Classificação do CLPs
Os CLPs podem ser classificados segundo a sua capacidade:
b) CLPs de médio porte: capacidade de entrada e saída em até 256 pontos, digitais e analógicas. Permitem até 2048 passos de memória.
c) CLPs de grande porte: construção modular com CPU principal e auxiliar. Módulos de entrada e especializados, módulos para redes locais. Permitem a utilização de até 4096 pontos. A memória pode ser otimizada para o tamanho requerido pelo usuário.
CLP Modular: fonte, CPU e módulos de E/S são independentes

## Slide 29
Conclusões
Referência
http://professorcesarcosta.com.br/disciplinas/n7clpteclp
http://professorcesarcosta.com.br/upload/imagens_upload/Apostila_do_Curso_Clp-1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=PbAGl_mv5XI&list=RDCMUCUKKQwBQZczpYzETkZNxi-w&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=PbAGl_mv5XI&list=RDCMUCUKKQwBQZczpYzETkZNxi-w&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=uOtdWHMKhnw