## Slide 1
Prof. Dr. Cesar da Costa
E-mail: ccosta@ifsp.edu.br
Site: www.professorcesarcosta.com.br
CONVERSÃO DE ENERGIA 2
Noções Construtivas de um MIT

## Slide 2
Maquinas Elétricas
Noções Construtivas
Terminologia associada ao enrolamento do estator
Espira – É uma volta de um condutor. Este condutor pode ser composto por um único fio ou por mais de um fio em paralelo. Quando a seção do condutor torna-se muito grande, para reduzir o efeito pelicular e devido à dificuldade de se moldar uma seção muito grande de condutor, são utilizados mais de um fio em paralelo.
Bobina- É um grupo de espiras que se alojará numa ranhura. O número de espiras depende da tensão e da potência da máquina.

## Slide 3
Maquinas Elétricas
Noções Construtivas
Para a confecção, colocação e ligação das bobinas que formam o enrolamento do estator devemos conhecer de antemão suas principais características.
Sendo que o Número de Bobinas é determinado em função do número de dentes do estator, número de polos e do tipo de enrolamento.

## Slide 4
Maquinas Elétricas
Noções Construtivas
O Passo Polar é determinado pela distância em dentes entre o início de duas bobinas interligadas da mesma fase. O passo polar define a região onde será concentrado um polo magnético formado por esta bobina.
O passo polar informa quantas ranhuras estão dispostas sob cada polo.

## Slide 5
Maquinas Elétricas
Noções Construtivas
O Passo da Bobina é a distância em dentes compreendida entre os dois lados da mesma bobina.
Quando o passo de bobina for igual ao passo polar, este é denominado de passo de bobina inteiro; caso seja menor que o passo polar é denominado de passo de bobina fracionário.
No projeto dos motores elétricos o passo ideal é determinado através de ensaios em laboratórios até se obter o melhor rendimento da máquina, não desprezando o custo de produção.

## Slide 6
Maquinas Elétricas
Noções Construtivas
Grupo de bobinas- É o conjunto de uma ou mais bobinas, que forma um polo. O número de bobinas por grupo depende do número de ranhuras do estator, da polaridade do motor e do número de camadas do enrolamento.
Fase- É o conjunto de grupo de bobinas que irão completar uma fase. A quantidade de grupos de bobinas por fase depende do número de polos e da ligação dos grupos.
Enrolamento: É o conjunto total de fases para um motor, ou seja, todos os grupos de bobina que compõem o bobinado de um motor.

## Slide 7
Maquinas Elétricas
Noções Construtivas
Número de Polos de um motor CA afeta diretamente sua velocidade, ou seja, se desejamos um motor com elevada rotação este deverá apresentar o mínimo de polos magnéticos.
A maneira pela qual os grupos de bobinas são interligados também influi na formação dos polos. A equação a seguir nos fornece a relação entre as grandezas frequência da rede de alimentação, número de polos e velocidade do motor, onde: P = número de polos; f = frequência das correntes que alimentam o enrolamento (Hz) e n = velocidade síncrona (rpm).

## Slide 8
Maquinas Elétricas
Noções Construtivas
Tipos de Enrolamentos
Os tipos de enrolamentos das máquinas de corrente alternada classificam-se em dois tipos gerais:
Enrolamento concêntricas ou em espiral;
Enrolamento imbricado.

## Slide 9
Maquinas Elétricas
Noções Construtivas
Tipos de Enrolamentos
Enrolamento concêntricas ou em espiral
O nome enrolamento concêntrico (ou espiral) é associado ao de uma corrente, devido a analogia que existe entre os grupos de bobinas (posição relativa entre eles) e os elos das correntes.
As bobinas de um mesmo grupo têm passos diferentes (uma dentro da outra) e as cabeças de bobina não se cruzam. A Figura mostra um exemplo de enrolamento concêntrico

## Slide 10
Maquinas Elétricas
Noções Construtivas
Tipos de Enrolamentos
Enrolamento imbricado
O enrolamento imbricado, também conhecido como diamante ou coroa, é o que se adota quase exclusivamente e se subdivide em duas classes: enrolamento imbricado a passo pleno e enrolamento a passo fracionário (encurtado).

## Slide 11
Noções Construtivas
Tipos de Enrolamentos
b) Enrolamento imbricado
a) Enrolamento concêntrico

## Slide 12
Noções Construtivas
Diagrama de motores elétricos bobinado
Os desenhos de esquemas de bobinados podem ser: Planificados, Frontal ou circulares e Simplificados.
Desenho de esquema planificado: Os esquemas planificados representam um estator como se estivesse cortado e estirado sobre um plano, com todos os grupos de bobinas e conexões. Na figura abaixo está mostrado um esquema planificado de bobinas de um motor.

## Slide 13
Noções Construtivas
Tipos de Enrolamentos

## Slide 14
Noções Construtivas
Tipos de Enrolamentos

## Slide 15
Maquinas Elétricas
Noções Construtivas
Ranhuras
As ranhuras podem ser divididas em três classes:
Ranhuras abertas;
Ranhuras semi-fechadas;
Ranhuras fechadas.
.

## Slide 16
Noções Construtivas

## Slide 17
Noções Construtivas
Passo Polar ( )
Por exemplo, um motor de 4 polos com 48 ranhuras no estator tem um passo polar igual a 12, ou seja:
Significa que uma bobina que tem o seu primeiro ramo saindo na ranhura 1, tem seu segundo ramo entrando na ranhura 13.

## Slide 18
Solução:
Exercício:
Represente os enrolamentos de uma máquina trifásica de 4 polos do tipo imbricado com Nr=24 ranhuras.
Passo Polar:

## Slide 19
Representação das Bobinas:
Passo polar = 6

## Slide 20
Ranhura 1
Ranhura 7
Noções Construtivas

## Slide 21
Número de Ranhuras por Polo e Fase (q1)
O número de ranhuras por polo e fase é calculado da seguinte forma:
Onde:
= Número de fases.
No caso trifásico,
Noções Construtivas

## Slide 22
Número Total de Grupos de Bobinas para Todas as Fases (K)
Onde:
= Número de fases.
No caso trifásico,
Noções Construtivas

## Slide 23: Bobinagem do Estator

## Slide 24: Bobinagem do Estator

## Slide 25: Bobinagem do Estator

## Slide 26: Bobinagem do Estator

## Slide 27: Bobinagem do Estator

## Slide 28: Bobinagem do Estator

## Slide 29: Bobinagem do Estator

## Slide 30: Bobinagem do Estator

## Slide 31: Bobinagem do Estator

## Slide 32: Bobinagem do Estator

## Slide 33: Bobinagem do Estator

## Slide 34: Bobinagem do Estator

## Slide 35
Conclusões
Referência
http://professorcesarcosta.com.br/disciplinas/t6cv2n6cv2conv2
http://professorcesarcosta.com.br/upload/imagens_upload/Apostila_Maquinas%20Eletricas_UNESP.pdf
http://professorcesarcosta.com.br/upload/imagens_upload/maquinas%20eletricas%20senai.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ha7hqcZj7bw
https://www.youtube.com/watch?v=4qNreWijG-Q