4.ª Prática – Inversor de Frequência Escalar da WEG CFW 07 / CFW- 08

| OBJETIVO: | Efetuar a programação por meio de comandos de parametrização para controle digital da velocidade, em um inversor de frequência, Colocar em funcionamento, operar e identificar problemas referentes ao inversor de frequência WEG CFW-07/ CFW-08, parametrizado para funcionar no controle de velocidade digital. Aprender a utilizar o manual do Inversor de Frequência para controle digital da a velocidade. |
| --- | --- |

DATA: ____/_____________/______.

Nome dos alunos:

Maio/2013

Sumário

1 -	INTRODUÇÃO	3

1.1 -	controle escalar do inversor de frequência	3

1.2 -	Acionamento pela função multispeed	6

2 -	Procedimentos	7

2.1 -	Controle de velocidade em oito valores por meio das chaves tipo alavanca	10

2.2 -	Questão proposta	21

# INTRODUÇÃO

## controle escalar do inversor de frequência

O inversor de frequência utilizado nesta prática é do tipo escalar da marca WEG e o seu modelo é o CFW 07.

Figura 1 – Inversor de Frequência WEG CFW-07

O funcionamento dos inversores de frequência com controle escalar está baseado numa estratégia de comando chamada “V/F constante”, que mantém o torque do motor constante, igual ao nominal, para qualquer velocidade de funcionamento do motor.

O estator do motor de indução possui um bobinado trifásico. Este bobinado tem dois parâmetros que definem suas características. Um deles é a sua resistência ôhmica R [Ohm] e o outro e a sua indutância L [Henry].

A resistência depende do tipo de material (cobre) e do comprimento do fio com qual é realizado o bobinado. Já a indutância depende fundamentalmente da geometria (forma) do bobinado e da interação com o rotor.

Fazendo uma análise muito simplificada podemos dizer que a corrente que circulará pelo estator do motor será proporcional ao valor da resistência “R” e ao valor da reatância Indutiva “XL” que é dependente da indutância L e da freqüência f. Assim:

Para valores de freqüência acima de 30 Hz o valor da resistência é muito pequeno quando comparado com o valor da reatância indutiva; desta maneira podemos, nesta aproximação, e para um método de controle simples como o escalar, desprezá-lo. Assim teremos que o valor da corrente será proporcional à tensão de alimentação V, à indutância L e à freqüência f. O valor de indutância L é uma constante do motor, mas a tensão e a freqüência são dois parâmetros que podem ser “controlados” pelo inversor de freqüência.

Assim, se para variar a velocidade do motor de indução temos que variar a freqüência da tensão de alimentação, a estratégia de controle “V/F constante” varia a tensão proporcionalmente com a variação da freqüência de alimentação (e da reatância indutiva) do motor para obter no estator uma corrente constante da ordem da corrente nominal do motor, como mostra a equação e a figura 4.8.

Como se pode observar na figura 4.8, acima de 60Hz a tensão não pode continuar subindo, pois já foi atingida a tensão máxima (tensão da rede), É assim que a partir deste ponto a corrente, e conseqüentemente o torque do motor, diminuirão. Esta região (acima dos 60 Hz no exemplo) é conhecida como região de enfraquecimento de campo. A figura 4.9 a seguir mostra o gráfico do torque em função da freqüência onde fica em evidência este comportamento.

Para freqüências abaixo de 30 Hz o termo correspondente à resistência R do estator, que foi desprezado anteriormente, começa a ter influência no cálculo da corrente. É assim que, para baixas freqüências, mantendo-se a proporcionalidade entre a freqüência e a tensão, a corrente e conseqüentemente o torque do motor diminuem bastante. Para que isto seja evitado, a tensão do estator em baixas freqüências deve ser aumentada, através de um método chamado de compensação I x R, conforme figura 4.10 a seguir.

Compensa a queda de tensão na resistência estatórica do motor. Atua em baixas freqüências, aumentando a tensão de saída do inversor para manter o torque constante.

O ajuste ótimo é o menor valor de P136 que permite a partida do motor satisfatoriamente. Valor maior que o necessário irá incrementar demasiadamente a corrente do motor em baixas freqüências, podendo forçar o inversor a uma condição de sobrecorrente. (E00 ou E05).

Podemos deduzir assim que o controle escalar em inversores de freqüência é utilizado em aplicações normais que não requerem elevada dinâmica (grandes acelerações e frenagens), nem elevada precisão e nem controle de torque. Um inversor com controle escalar pode controlar a velocidade de rotação do motor com uma precisão de até 0,5 % da rotação nominal para sistemas sem variação de carga, e de 3 % a 5 % com variação de carga de 0 a 100 % do torque nominal. Pelo princípio de funcionamento e aplicação, são utilizados na maioria das vezes motores de indução convencionais sem nenhum sistema de realimentação de velocidade (tacogerador de pulsos acoplado ao motor) em malha fechada. A faixa de variação de velocidade é pequena e da ordem de 1:10 (Ex: 6 a 60Hz).

Com estas características, o inversor de freqüência escalar é o mais utilizado em sistemas que não requerem alto desempenho. Ele apresenta também um custo relativo menor quando comparado com outros tipos de inversores mais sofisticados, como por exemplo, o inversor com controle vetorial.

## Acionamento pela função multispeed

A função multispeed é utilizada quando se deseja até oito valores de velocidades fixas pré-programadas (preset frequency). Permite o controle da velocidade de saída, relacionando os valores das velocidades pré-definidos por parâmetros, conforme a combinação lógica das entradas digitais programadas para a função multispeed.

# Procedimentos

| Procedimento | 01) | Posicione sobre a banca o Inversor de freqüência WEG CFW-07 em um Painel Elétrico Didático da De Lorenzo, conforme a Figura 2 e, desligue a alimentação geral, antes de conectar qualquer componente elétrico / eletrônico. |
| --- | --- | --- |

Figura 2 -Inversor de frequência WEG CFW-07 em um Painel elétrico didático da De Lorenzo

| Procedimento | 02) | Faça as conexões dos terminais do Motor de Indução Trifásico (MIT) em ligação estrela (devido ao fato de que o inversor, que iremos utilizar nesta experiência, é alimentado com 380 V (tensão de linha) pelo autotransformador elevador (localizado atrás do Painel Elétrico Didático da De Lorenzo e alimentado com 220 V (tensão de linha) em seu primário pela rede de alimentação do laboratório)) e, em seguida, conecte os bornes R, S e T do MIT aos respectivos bornes U, V e W do Painel Elétrico Didático da De Lorenzo, conforme a Figura 3 (nesta página) e a Figura 4 (na próxima página). |
| --- | --- | --- |

Obs: Caso utilize o inversor CFW – 08 faça a conexão em triangulo, pois o inversor é alimentado com 220 V.

Figura 3 - Conexões dos terminais do Motor de Indução Trifásico (MIT) em ligação estrela e os bornes R, S e T do MIT aos respectivos bornes U, V e W do Painel elétrico didático.

Figura 4 – Fechamento dos terminais do motor (MIT) em estrela

## Controle de velocidade em oito valores por meio das chaves tipo alavanca

| Procedimento | 03) | No painel, Faça o jumper do borne. 8 (GND) com o borne das chaves tipo alavanca, através de um cabo banana-banana de 2 mm de diâmetro, ou seja, conecte o borne 8 (GND) com o borne das chaves tipo alavanca, conforme a Figura 5. |
| --- | --- | --- |

Figura 5 - Jumper dos bornes 8 (GND) e 9 (chaves tipo alavanca) no painel, através do cabo banana-banana de 2 mm de diâmetro.

| Procedimento | 04) | Feche a chave tipo alavanca que alimenta a entrada ED.1 (Borne 9 da régua Xc1). Assim estaremos realizando o “habilita geral”, conforme Figura 6. |
| --- | --- | --- |

Figura 6 –Fechamento da chave ED1 (habilita geral)

Note que, nesta experiência, as entradas:

ED-2

ED-3

ED-4

serão as 3 entradas digitais de uma tabela da verdade com 3 variáveis, ou seja, resulta em 8 possibilidades de valores de velocidades.  Conforme Tabela 1.

Tabela 1 - Tabela da Verdade

|  | ED.2 | ED.3 | ED.4 | Parâmetros | Ref. de Frequência Padrão de Fábrica [Hz] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chave aberta | Chave aberta | Chave aberta | P124 | 3.0 |
| 2 | Chave aberta | Chave aberta | GND | P125 | 10.0 |
| 3 | Chave aberta | GND | Chave aberta | P126 | 20.0 |
| 4 | Chave aberta | GND | GND | P127 | 30.0 |
| 5 | GND | Chave aberta | Chave aberta | P128 | 40.0 |
| 6 | GND | Chave aberta | GND | P129 | 50.0 |
| 7 | GND | GND | Chave aberta | P130 | 60.0 |
| 8 | GND | GND | GND | P131 | 66.0 |

GND = Chave tipo alavanca Fechada. Assim a entrada digital é alimentada com o GND, ou seja, 0 volts.

Vale lembrar que a IHM funciona da seguinte forma:

Figura 7 - IHM

|  | Habilita/Desabilita o inversor via rampa. Reseta o inversor após ocorrência de erros. |
| --- | --- |
|  | Seleciona (comuta) o display entre número do parâmetro e o seu valor (posição/conteúdo). |
|  | Incrementa frequência ou número, bem como o valor do parâmetro. |
|  | Decrementa frequência ou número, bem como o valor do parâmetro. |
|  | Neste momento da experiência, as instruções desta página são somente para leitura, ou seja, NÃO se deve fazer nenhuma operação no inversor, apenas identificar as teclas e suas funções, pois, mais adiante, serão utilizadas. Figura 8 – Operando a IHM |

| Procedimento | 05) | Vamos colocar os parâmetros do Inversor de Frequência igual aos valores Padrões de Fábrica, sendo que para isso, faça os procedimentos logo abaixo. |
| --- | --- | --- |

|  | Obs.: A inibição do acesso à alteração de parâmetro é feita ajustando P000 (senha) num valor diferente de 5 ou desenergizando / energizando o inversor. |
| --- | --- |

| Procedimento | 06) | Verifique o Parâmetro P156 (Corrente de sobrecarga do motor) para que fique ajustada entre 5 a 15% maior que a corrente nominal de saída do inversor, ou seja, 1,05 x 6,5 = 6,8 A (para o modelo 6.5/3AC380-480) e 1.05 x 13 = 13,6 A (para o modelo 13/3AC380-480). (obs.: O Ajuste de P156 muito baixo para o motor utilizado, pode gerar o erro E05 que trata da Sobrecarga na saída.). |
| --- | --- | --- |

Da página 15 do Manual, temos:

Da página 44 do Manual, temos:

Da página 59 do Manual, temos:

Da página 77 do Manual, temos:

| Procedimento | 07) | Ajuste o parâmetro P401 para 6,5 A ou 13 A, conforme o modelo do inversor (6.5/3AC380-480) ou (13/3AC380-480), respectivamente. |
| --- | --- | --- |

| Procedimento | 08) | Manter o parâmetro P202 no valor zero, ou seja, para 60Hz. |
| --- | --- | --- |

| Procedimento | 09) | Ajuste o parâmetro P133 para o valor zero (0.0 Hz), pois, assim, o eixo do motor não começa girando ao se pressionar a tecla I/O. |
| --- | --- | --- |

Para que as entradas ED-2, ED-3 e ED-4 funcionem como entradas digitais, faça as parametrizações seguintes (Não se esqueça de liberar a senha em P000 previamente):

| Procedimento | 10) | Ajuste os valores dos parâmetros abaixo para os respectivos valores apresentados, ou seja: |
| --- | --- | --- |

| Procedimento | 11) | Ajuste os valores dos parâmetros abaixo para os respectivos valores apresentados, ou seja, |
| --- | --- | --- |

| Parâmetros | Freqüência [Hz] |
| --- | --- |
| P124 = 10 Hz |
| P125 = 20 Hz |
| P126 = 35 Hz |
| P127 = 40 Hz |
| P128 = 45 Hz |
| P129 = 50 Hz |
| P130 = 55 Hz |
| P131 = 60 Hz |

| Procedimento | 12) | Deixe as três entradas digitais ED.2, ED.3 e ED.4 na condição aberta, ou seja, deixe as três chaves do tipo alavanca na posição aberta. |
| --- | --- | --- |

Faça: Volte a habilitar (ligar) o motor pela tecla         da IHM.

| Procedimento | 13) | Pela IHM, selecione o parâmetro de leitura P002 e deixe o display mostrando o seu valor. Com este parâmetro podemos verificar o registro no display da frequência do parâmetro P124. Anote o valor da velocidade observada. Confere com o ajustado, ou seja, 10 Hz? |
| --- | --- | --- |

| Procedimento | 14) | Deixe as três entradas digitais ED.2, ED.3 e ED.4 na condição em que o eixo do motor gire com a velocidade ajustada no parâmetro P125 = 20 Hz. |
| --- | --- | --- |

| Procedimento | 15) | Pela IHM, mantenha o parâmetro de leitura P002 e deixe o display mostrando o seu valor. Com este parâmetro podemos verificar o registro no display da frequência do parâmetro P125. Anote o valor da velocidade observada. Confere com o ajustado, ou seja, 20 Hz? |
| --- | --- | --- |

| Procedimento | 16) | Repita esses procedimentos para os demais parâmetros, ou seja: |
| --- | --- | --- |

P126 = 35 Hz

P127 = 40 Hz

P128 = 45 Hz

P129 = 50 Hz

P130 = 55 Hz

P131 = 60 Hz

| Procedimento | 17) | Na IHM, pressionar outra vez a tecla liga / desliga (I/O). O eixo do motor deverá parar de girar. |
| --- | --- | --- |

| Procedimento | 18) | Ajuste os valores dos parâmetros abaixo para os respectivos valores apresentados, ou seja, |
| --- | --- | --- |

| Parâmetros | Freqüência [Hz] |
| --- | --- |
| P124 = 15 Hz |
| P125 = 25 Hz |
| P126 = 35 Hz |
| P127 = 44 Hz |
| P128 = 50 Hz |
| P129 = 60 Hz |
| P130 = 80 Hz |
| P131 = 120 Hz |

| Procedimento | 19) | Na IHM, pressione a tecla liga / desliga (I/O). |
| --- | --- | --- |

| Procedimento | 20) | Deixe as três entradas digitais ED.2, ED.3 e ED.4 na condição em que o eixo do motor gire com cada uma das velocidades ajustadas (uma de cada vez) nos parâmetros de Referência de Frequência, ou seja, a partir de P124 = 15 Hz e, sucessivamente, até o P131. |
| --- | --- | --- |
|  | Obs.: Tenha um cuidado especial com as velocidades de 80 e 120 Hz, pois os mancais do motor que utilizamos na experiência só foram projetados para girar com uma velocidade em torno de 60 Hz. Mantenha o motor girando nessas velocidades o menor tempo possível. |  |

| Procedimento | 21) | Anote os valores das velocidades observadas (uma de cada vez). Conferem com os valores ajustados, ou seja, 15, 25, 35, ... , 80 e 120 Hz? |
| --- | --- | --- |

- Desligue todos os equipamentos.

- Desconecte os equipamentos da energia elétrica.

- Desfaça a montagem da prática / experiência e guarde todo o material.

## Deixe o laboratório arrumado e organizado.

# Text boxes

4.10

Inversor de Frequência

U

V

W

MIT

W(3)

V(2)

U(1)

Z(6)

Y(5)

X(4)

12

11

10

9

8

9

Veja as observações *1 e *2 na página 15 deste roteiro,  mais adiante.

Faça estes procedimentos.

Faça.

Para fazer a Seleção/Alteração de Parâmetros, siga as instruções do final da página 14.

, Por meio da tecla

As notas de rodapé das páginas 7, 8, 9 e 10 indicam quais são.

Obs.: Primeiro, ajuste o grupo de parâmetros P221 e P222 e, por último, o grupo de parâmetros P264, P265 e P266; ou, ao contrário, tanto faz um ou outro grupo primeiro. O fato é que, ao validar   a   alteração   do   primeiro

P221 = 6,

P222 = 6,

P264 = 7,

P 265 = 7 e

P 266 = 7

grupo ajustado, o inversor apresentará a mensagem de erro E24. Ignore essa mensagem e ajuste o próximo grupo, sendo que o erro não se consumará, pois, aqui, estamos diante de um erro do projeto de fabricação do inversor.

GND

ED4

ED3

ED2

GND

GND

GND

GND

GND

GND

GND

GND

GND

GND

GND

ED2

ED4

ED3

GND

GND

GND

GND

GND

GND

GND

GND

GND

GND

GND

GND

ED2

ED4

ED3

GND

GND

GND

GND

GND

GND

GND

GND

GND

GND

GND

GND