## Slide 1
Prof. Dr. Cesar da Costa
E-mail: ccosta@ifsp.edu.br
Site: www.professorcesarcosta.com.br
CONVERSÃO DE ENERGIA 2
Ligações de um MIT

## Slide 2: Ligações do M.I.T.
Estator
Nas ranhuras internas, mostradas na Fig. 2.1, são alojados três enrolamentos idênticos espaçados de 120º el. Os enrolamentos são normalmente de dupla camada, de passo fracionário, com bobinas distribuídas e podem ter seis, nove ou 12 terminais ou pontas.

## Slide 3: Ligações do M.I.T.
A Fig. 2.2 mostra a associação de bobinas em Δ e em Y para um motor de 6 terminais (pontas). A numeração apresentada é um padrão comumente usado.
Triângulo/ Delta
Estrela

## Slide 4
LIGAÇÃO MOTOR DE 6 PONTAS
1 → Triângulo: Com a tensão nominal do enrolamento de fase igual a 220 V (ver figura 2.1a);
2 → Estrela: Com o enrolamento conectado em estrela a tensão de linha passa a ser √3 vezes a tensão do enrolamento em Δ (√3. 220 = 380V) (ver figura 2.1b);
Fig. 2.1 – Ligações triângulo e estrela de um motor 6 terminais
(a)
(b)

## Slide 5
LIGAÇÃO MOTOR DE 6 PONTAS
https://www.youtube.com/watch?v=T9QmCx-ax-o

## Slide 6
Para um motor de nove terminais as associações são apresentadas na Fig. 2.3.
LIGAÇÃO MOTOR DE 9 PONTAS

## Slide 7
Para um motor de 12 terminais as associações possíveis são apresentadas na Fig. 2.4.
LIGAÇÃO MOTOR DE 12 PONTAS

## Slide 8
No caso do motor de 12 terminais, existem quatro tipos possíveis de ligação:
Triângulo em paralelo: a tensão nominal é 220 V (ver figura 2.2)
Estrela em paralelo: a tensão nominal é 380 V (ver figura 2.2)
Triângulo em série: a tensão nominal é 440 V (ver figura 2.2)
Estrela em série: a tensão nominal é 760 V (ver figura 2.2)
Fig. 2.2 – Ligações estrela – triângulo em um motor de 12 terminais
LIGAÇÃO MOTOR DE 12 PONTAS

## Slide 9
LIGAÇÃO MOTOR DE 12 PONTAS
A união dos terminais segue uma determinada ordem padrão. Existe uma regra prática para fazê-lo: numera-se sempre os terminais de fora com 1, 2 e 3 e ligam-se os terminais restantes. No caso do motor de 12 terminais deve-se ainda associar as séries e os paralelos com as bobinas correspondentes, como por exemplo paralelo (1-4 com 7-10).

## Slide 10
LIGAÇÃO MOTOR DE 12 PONTAS
Fechamento Duplo Triângulo/Delta:

## Slide 11
LIGAÇÃO MOTOR DE 12 PONTAS
Fechamento Duplo Estrela:
Com a Tensão de Linha de 380V representadas em R, S e T temos, respectivamente, as Tensões de Fase de 220V em cada uma das bobinas, sendo que:

## Slide 12
LIGAÇÃO MOTOR DE 12 PONTAS
Fechamento Triângulo:

## Slide 13
LIGAÇÃO MOTOR DE 12 PONTAS
Fechamento Estrela:
Os conjuntos de bobinas são associados em série a fim de garantir a distribuição da tensão de fase de forma proporcional a cada uma. Sendo a tensão de Linha (Alimentação ) de 760V podemos deduzir que a tensão de fase será de 440V:

## Slide 14
Placa de Identificação do Motor
https://www.youtube.com/watch?v=FlJXgSrlD84

## Slide 15
Placa de Identificação do Motor
→ CV: Potência mecânica do motor em cv. É a potência que o motor pode fornecer, dentro de suas características nominais.
→ Ip/In: Relação entre as correntes de partida e nominal;
→ Hz: Freqüência da tensão de operação do motor;
→ RPM: Velocidade do motor na frequência nominal de operação;

## Slide 16
Placa de Identificação do Motor
→ V: Tensão de alimentação;
→ A: Corrente que o motor absorve da rede quando funciona à potência nominal, sob tensão e frequência nominais;
→ F.S: Fator de serviço: Fator que aplicado à potência nominal, indica a carga permissível que pode ser aplicada continuamente ao
motor, sob condições especificadas.

## Slide 17
Placa de Identificação do Motor

## Slide 18: Bobinagem do Estator

## Slide 19: Bobinagem do Estator

## Slide 20: Bobinagem do Estator

## Slide 21: Bobinagem do Estator

## Slide 22: Bobinagem do Estator

## Slide 23: Bobinagem do Estator

## Slide 24: Bobinagem do Estator

## Slide 25: Bobinagem do Estator

## Slide 26: Bobinagem do Estator

## Slide 27: Bobinagem do Estator

## Slide 28: Bobinagem do Estator

## Slide 29: Bobinagem do Estator

## Slide 30: Bobinagem do Estator
R

## Slide 31: Bobinagem do Estator
R
S

## Slide 32: Bobinagem do Estator
R
S
T

## Slide 33
Bobinagem do Estator
Duplo Delta

## Slide 34
Conclusões
Referência
http://professorcesarcosta.com.br/disciplinas/t6cv2n6cv2conv2
http://professorcesarcosta.com.br/upload/imagens_upload/Apostila_Maquinas%20Eletricas_UNESP.pdf
http://professorcesarcosta.com.br/upload/imagens_upload/maquinas%20eletricas%20senai.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=T9QmCx-ax-o
https://www.youtube.com/watch?v=FlJXgSrlD84