## Slide 1
Prof. Dr. Cesar da Costa
E-mail: ccosta@ifsp.edu.br
Site: www.professorcesarcosta.com.br
TEORIA DE CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL
PROGRAMAÇÃO DE CLP

## Slide 2
Programação de CLP
Norma IEC 61131-3
A programação do CLP pode ser elaborada em várias linguagens de programação.
A Organização Internacional IEC (International Electrotechnical Committee) é a responsável pela padronização das linguagens de programação para CLP, sendo a norma IEC 61131-3 Programing Languages a responsável pela classificação dessas linguagens.

## Slide 3
Programação de CLP
Norma IEC 61131-3
A forma de programação pode ser remota (off-line) ou programação local (on-line);
Através de teclados especiais, interfaces gráficas, ou através de notebooks ou microcomputador;
A programação é executada e posteriormente transferida para o CLP, via porta de comunicação RS232C ou RS485, USB e Ethernet.

## Slide 4
Linguagem de diagrama de relés (Ladder)
Norma IEC 61131-3
Apesar das tentativas de padronização da norma IEC 61131-3, ainda não existe uma padronização rigorosa para programação em linguagem de diagramas de relés (Ladder Diagram), ou seja, a linguagem Ladder de um fabricante de CLP não funciona no CLP de outro fabricante.

## Slide 5
Linguagem de diagrama de relés (Ladder)
Norma IEC 61131-3
O que existe é uma semelhança na representação gráfica dos diversos fabricantes, que representa esquematicamente o diagrama elétrico e é de fácil entendimento, tendo boa aceitação no mercado.

## Slide 6
Norma IEC 61131-3
A linguagem de diagrama de relés (Ladder) é uma simbologia construída por linhas numa planilha gráfica, sendo que cada elemento é representado como uma célula. Cada célula ou elemento gráfico é uma macroinstrução desenvolvida a partir de instruções do microprocessador.
Linguagem de diagrama de relés (Ladder)

## Slide 7
Lógica a Relés Versus CLP
O diagrama de contatos (Ladder) consiste em um desenho formado por duas linhas verticais, que representam os polos positivo e negativo de uma bateria, ou fonte de alimentação genérica (110 Vac, 220 Vac).
A lógica a rele era fiada, montada em um painel elétrico. Sendo denominada intertravamento elétrico.
A lógica era fixa, sendo implementada por meio de ligações físicas (fios) entre os elementos de campo (botões, sensores, válvulas, etc) e os contatos de relés.
Não existia software de programa.

## Slide 8
Lógica de Relés
Contato auxiliar
Bobina do Rele
Botão Liga
Botão Desliga
Corrente elétrica

## Slide 9
Elementos Lógicos Básicos da Linguagem LADDER
Com o advento dos CLPs em meados da década de 1960, a chamada linguagem ladder surgiu para possibilitar a programação por técnicos e engenheiros eletricistas, de uma forma bem similar à lógica de relés empregada até então.
Num diagrama ladder, elementos de entrada combinam-se de forma a produzir um resultado lógico booleano, que então é atribuído a uma saída .

## Slide 10
A representação destes elementos é feita da seguinte forma:
Entradas: São na maioria das vezes representadas por contatos normalmente abertos (NA), representados pelo símbolo –||–, e pelos contatos normalmente fechados (NF), cujo símbolo é –|/|–.
Estes elementos refletem, logicamente, o comportamento real do contato elétrico de um relé, no programa aplicativo.
Elementos Lógicos Básicos da Linguagem LADDER

## Slide 11
Elementos Lógicos Básicos da Linguagem LADDER
2) Saídas: São usualmente representadas pela bobina simples, cujo símbolo é –( )–.
As bobinas modificam o estado lógico do operando na memória imagem do Controlador Programável, conforme o estado da linha de acionamento das mesmas.

## Slide 12
Lógica de CLP
Endereço de Entrada na Memória
Endereço de Entrada na Memória
Endereço de saída na
Memória
Bit de Memória
Obs: Geralmente, no CLP a letra “I” significa entrada (Input) e a letra ”O” significa saida (Output).

## Slide 13
Ligação Física no CLP
Entradas do CLP
Saída do CLP
Botões
Bobina do relé

## Slide 14
Por lidarem com objetos booleanos, todo diagrama ladder pode ser traduzido para uma diagrama lógico.
Contudo, a notação gráfica e mais compacta dos diagramas lógicos faz com que os mesmos sejam essenciais na documentação de projetos de automação e controle.
Elementos Lógicos Básicos da Linguagem LADDER

## Slide 15
Elementos Lógicos Básicos da Linguagem LADDER

## Slide 16
Elementos Lógicos Básicos da Linguagem LADDER

## Slide 17
Elementos Lógicos Basicos da Linguagem LADDER

## Slide 18
Elementos Lógicos Basicos da Linguagem LADDER

## Slide 19
Elementos Logicos Basicos da Linguagem LADDER

## Slide 20
Principais Blocos em Ladder
Temporizador
O temporizador conta o intervalo de tempo transcorrido a partir da sua habilitação até este se igualar ao tempo preestabelecido. Quando a temporização estiver completa esta instrução eleva ao nível 1 um bit próprio na memoria de dados e aciona o operando a ela associado.

## Slide 21
Principais Blocos em Ladder
Contador
O contador conta o numero de eventos que ocorre e deposita essa contagem em um byte reservado. Quando a contagem estiver completa, ou seja, igual ao valor prefixado, esta instrução energiza um bit de contagem completa. A instrução contador e utilizada para energizar ou desenergizar um dispositivo quando a contagem estiver completa.

## Slide 22
Principais Blocos em Ladder
Instrução de Mover - MOVE
A instrução mover transfere dados de um endereço de memoria para outro endereço de memoria, manipula dados de endereço para endereço, permitindo que o programa execute diferentes funções com o mesmo dado.

## Slide 23
Principais Blocos em Ladder
Instrução de Comparar - COMPARE
A instrução comparar verifica se o dado de um endereço é igual, maior, menor, maior/igual ou menor/igual, que o dado de um outro endereço, permitindo que o programa execute diferentes funções baseadas em um dado de referencia.

## Slide 24
Exercícios:
Dadas as expressões lógicas Booleanas faça o programa ladder correspondente no papel:
a)
b)
c)

## Slide 25
Circuitos de Selo
Instrução SET / RESET
Na linguagem de programação Ladder, a função SET/RESET pode ser utilizada de duas formas: através de bobinas ou de bloco de instruções. Seu funcionamento é semelhante a um flip-flop.
Botao Liga
Botao Desliga

## Slide 26
Circuitos de Selo
Instrução SET / RESET
Na linguagem de programação Ladder, a função SET/RESET pode ser utilizada de duas formas: através de bobinas ou de bloco de instruções. Seu funcionamento é semelhante a um flip-flop.
Botao Liga
Botao Desliga

## Slide 27
Exercício 2.
Dado um circuito de relés, usando contatos NF, que implementa um alarme de incêndio implemente o programa ladder equivalente.

## Slide 28
Conclusões
Referência
http://professorcesarcosta.com.br/disciplinas/n7clpteclp
http://professorcesarcosta.com.br/upload/imagens_upload/Apostila_do_Curso_Clp-1.pdf