## Slide 1
Prof. Dr. Cesar da Costa
E-mail: ccosta@ifsp.edu.br
Site: www.professorcesarcosta.com.br
TEORIA DE CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL
Programação Instruction List (IL) – 2.a Parte

## Slide 2
Temporizadores
Implementação de um temporizador TON no CLP que segue a norma IEC 61131-3.

## Slide 3
Contadores
Os blocos podem ser chamados de várias maneiras e os fabricantes têm alguma liberdade de implementação.
Pela norma IEC 61131-3 as funções podem ser chamadas diretamente, sem a necessidade de um operador que as preceda.
De fato, o nome da função pode ser considerado um operador. Os parâmetros passados são: o endereço do contador, o contato que está ligado à entrada reset e o valor de PV.

## Slide 4
9 – Contadores
Implementação de um contador crescente em um CLP que segue a norma IEC 61131-3.

## Slide 5
Instruções (I.L) Especiais
Label
Os Labels servem para identificar uma instrução como o target (alvo) de um jump e o uso deles é opcional. Eles são escritos no começo de uma instrução e podem estar apenas no começo de uma sequência.
A forma de digitá-los é no começo da linha de programação, escreve-se o nome (que você vier adotar) do label, seguido de dois pontos..
Nome do Label
:
Instrução

## Slide 6
Instruções (I.L) Especiais
JMPC (desvio condicional)
O JMPC (jamper condicional para valor do registro igual a 1) será executado, fazendo com que o programa seja continuado (desviado) para o target Label . A partir do qual o programa deverá ser continuado.
Se o registro tiver o valor igual a 0 a instrução JMPC não será executada e o programa será continuado para a próxima instrução.

## Slide 7
Instruções (I.L) Especiais
JMPC (desvio condicional)
1. o Label
1. o Jumper
Programa continua

## Slide 8
Instruções (I.L) Especiais
JMPC (desvio condicional)

## Slide 9
Instruções (I.L) Especiais
JMPC (desvio condicional)

## Slide 10
Instruções (I.L) Especiais
JMP (desvio incondicional)
Na instrução JMP (jamper incondicional) o desvio será executado incondicionalmente, ou seja, não importando o valor (0 ou 1) do registro de trabalho.
O programa será continuado (desviado) para o Label, a partir do qual o programa deverá ser continuado.

## Slide 11
Instruções (I.L) Especiais

## Slide 12
Instruções (I.L) Especiais
JMP (desvio incondicional)
2.o Label
2.o jumper

## Slide 13
Instruções (I.L) Especiais

## Slide 14
Instruções (I.L) Especiais

## Slide 15
Exercício de Aplicação 1: Tanque Misturador
Em um determinado segmento de uma linha de processo, de uma indústria tem-se um tanque que recebe um determinado líquido, que deve permanecer continuamente agitado por meio de pás misturadoras, conforme mostra a Figura.

## Slide 16
1) A vazão da entrada A é igual a vazão da entrada B, que também é igual a vazão da saída A, a qual é igual a vazão da saída B, ou seja, todas as vazões são iguais e , quando elas ocorrem, são todas constantes.
Condições de Funcionamento:
2) Tanto a entrada A como a entrada B despejam no tanque o mesmo tipo de líquido, seja por meio de só a entrada A aberta, seja por meio de só a entrada B aberta, ou ambas as entradas abertas simultaneamente.
3) O tanque deve permanecer cheio e não pode transbordar, então, se só uma das entradas abrir, a saída A deverá abrir; esta saída A deverá fechar quando a entrada que estiver aberta for fechada.
4) Porém, se as duas entradas forem abertas simultaneamente, também as duas saídas deverão ser abertas simultaneamente; obviamente as duas saídas deverão fechar quando as entradas que estiverem abertas forem fechadas..

## Slide 17
Condições de Funcionamento:

## Slide 18
1) Fazer o fluxograma funcional da automação do Tanque Misturador;
Projeto a ser realizado:
2) Fazer o mapa de E/S, com os endereços do CLP, e nome das variáveis do processo;
3) Fazer o programa em Instruction List;.
4) Testar o programa “off-line”;.
5) Criar uma tela de simulação;.

## Slide 19
Possível Solução com a Linguagem I. L.:
LD ENTRADA_A (* copia o valor da variável entrada A para o registro de trabalho*)
EQ ENTRADA_B (* faz a comparação igual a da variável entrada B com o conteúdo que estiver no registro de trabalho*)
JMPC SAIDAS_A_B (* se o valor da variável entrada A for igual ao valor da variável B, a instrução JMPC desvia para o Label SAIDAS_A_B, que esta posicionado na linha 11, a partir da qual o programa continua*)
LD ENTRADA_A
AND ENTRADA_B
STN SAIDA_A
LD ENTRADA_A
AND ENTRADA_B
ST SAIDA_B
JMP MOSTRADOR
SAIDAS_A_B:
LD ENTRADA_A
AND ENTRADA_B
ST SAIDA_A
LD ENTRADA_A
AND ENTRADA_B
ST SAIDA_B
MOSTRADOR:
LD ENTRADA_A
ST VER_ENTRADA_A
LD ENTRADA_B
ST VER_ENTRADA_B

## Slide 20
Explicações da Possível Solução em I. L.:
1) Esta solução de programação não esta completa, por exemplo, falta o acionamento contínuo do motor agitador (chave LIGA e DESLIGA);
2) As linhas de programa 4 a 10 indicam o setor do programa onde as entradas são diferentes;
3) As linhas de programa 12 a 17 indicam o setor do programa onde as entradas são iguais;
4) As linhas de programa 19 a 22 indicam o setor do programa que apresenta os status das entradas;
5) As variáveis VER_ENTRADA_A e VER_ENTRADA_B são criadas para monitorar o estado das entrada A e B.

## Slide 21
Conclusões
Referência
http://professorcesarcosta.com.br/disciplinas/n7clpteclp
http://professorcesarcosta.com.br/upload/imagens_upload/Apostila_do_Curso_Clp-1.pdf
http://professorcesarcosta.com.br/upload/imagens_upload/Apostila%20-%20CLP%20-%20Lista%20de%20instru%C3%A7%C3%B5es.pdf
http://professorcesarcosta.com.br/upload/imagens_upload/Apostila%20Codesys%20Avancada.pdf