## Slide 1: Fábrica Bela Vista
Visita Técnica T2EN2
Professor Cesar da Costa

## Slide 2: Dados Gerais
Ramo: Alimentício
Produto: Biscoitos doces e salgados
Total de funcionários: 700

## Slide 3: Setor de Silos (térreo)
Recebimento de material do fornecedor
Painel digital: Informa quantidade solicitada no controle de material (*)
Balança efetua pesagem (Célula de Carga)
Blower (soprador): Envia material por tubulação
Setor de Batedeiras (1º andar)
Automatizado
(*) Sensores
Manual

## Slide 4: Setor de Batedeiras (1º andar)
Recebimento de material (farinha, açúcar, água quente, água fria, óleo)
Despeja a massa no carrinho
Tombamento: massa é despejada no laminador (térreo)
Automatizado
(*) Sensores
Manual

## Slide 5: Setor de Batedeiras (1º andar)
Observações:
O setor conta com um masseiro por batedeira
Massa salgada descansa por 2 a 3 horas em câmara de fermentação
Controle de Material Semanal:
  Masseiros informam em planilha impressa a quantidade necessária para reposição;
  Responsável digita valores totais em sistema para pedido aos fornecedores.
Materiais específicos são adicionados manualmente à massa (fermentos, aromatizantes, corantes, conservantes).

## Slide 6: Fluxo Geral do Processo

## Slide 7
Laminação
Fornos de chama (retiram umidade)
Material
Batedeira
Dosador envia massa por tubulação
Tombamento
Estampo
Seleção por padrão
Fornos de radiação (assam e douram)
Esteira (organiza em 4 fileiras)
Creme: dosador regulado por bomba
Refrigerador
Chapa/prensa térmica laminar rotativa
Esteira em forma de arco com disposição vertical das placas
Esteira horizontal
Pesagem/medida padrão
Detector de metal
Contador de placas/organizador
Cream cracker lamina por 6 vezes
Wafer
Recebe ingrediente aromatizante (saborização)
Seleção/ organização/ contagem
Corte das placas
Wafer
Detector de metal
Embalagem
Cream
Cracker

## Slide 8: Observações Gerais
Cada batedeira tem um masseiro.
Cada forno tem um forneiro.
Fornos têm sistema de alarme para aviso de falhas.
Ao longo das esteiras há sensores para ajuste de nível automático.
Forno mais antigo tem 70 anos.
A identificação de falhas entre os biscoitos estampados poderia ser feita por câmera.
No processo de recheio do wafer poderia haver um sistema supervisório.
A velocidade das esteiras poderia ser ajustada para evitar desperdício na separação manual dos biscoitos (para embalagem).