## Slide 1
Prof. Dr. Cesar da Costa
E-mail: ccosta@ifsp.edu.br
Site: www.professorcesarcosta.com.br
CONTROLE DE SISTEMAS DE EVENTOS DISCRETOS
Redes de Petri

## Slide 2
REDES DE PETRI
Uma rede de Petri é uma ferramenta gráfica e matemática de modelagem usada para descrever sistemas paralelos, concorrentes, assíncronos e distribuídos.
Criada em 1939 por Carl Adam Petri, ela representa o comportamento dinâmico de sistemas a eventos discretos por meio de lugares, transições, fichas e arcos direcionados.
Usando-se Redes de Petri pode-se modelar sistemas paralelos, concorrentes, assíncronos e não-determinísticos.
Introdução

## Slide 3
REDES DE PETRI
Esta teoria é recente: 1962;
Em sistemas de fabricação automatizada, a aplicação de redes de Petri efetuou-se de início na França, sob a forma um pouco modificada denominada Grafcet;
Norma em nível europeu (IEC 848);
Países mais ativos são: França, Alemanha e Japão.
Introdução

## Slide 4
REDES DE PETRI
A representação gráfica de uma rede de Petri básica é formada por dois
componentes: um ativo chamado de transição (barra) e outro passivo denominado lugar (círculo).
Os lugares equivalem às variáveis de estado e as transições correspondem às ações realizadas pelo sistema.
Esses dois componentes são ligados entre si através de arcos dirigidos. Os arcos podem ser únicos ou múltiplos.

## Slide 5
REDES DE PETRI
A figura 1 mostra os elementos básicos de um grafo associado às redes de Petri.

## Slide 6
REDES DE PETRI
A representação gráfica das redes de Petri tem se mostrado muito útil, pois permite a visualização dos processos e a comunicação entre eles.
As redes de Petri são formadas por dois tipos de componentes (Figura 2):
Um ativo denominado transição;
Outro passivo denominado lugar.
Introdução

## Slide 7
REDES DE PETRI
Os lugares correspondem às variáveis de estado e as transições ás ações (eventos) realizadas pelo sistema.
A realização de uma ação (evento) está associada a algumas pré-condições (condições de algumas variáveis de estado), ou seja, existe uma relação entre os lugares e as transições, que possibilita a realização de uma ação.
Introdução

## Slide 8
REDES DE PETRI
Assim, após a realização de uma ação (evento), alguns lugares terão suas informações alteradas (pós-condições).
Graficamente, os lugares são representados por círculos e as transições por traços ou barras. Estes dois elementos são os vértices do grafo associado as redes de Petri.
Introdução

## Slide 9
REDES DE PETRI
Os vértices são interligados por arcos dirigidos (setas). Os arcos que interligam lugares às transições correspondem à relação entre condições verdadeiras, que em um dado momento, possibilitam a execução das ações.
Enquanto os arcos que interligam transições aos lugares representam a relação entre as ações e as condições que se tornam verdadeiras com a execução das ações.
Introdução

## Slide 10
REDES DE PETRI
Os vértices de um grafo associado a uma rede de Petri podem ser interligados por múltiplos arcos. Por exemplo, um lugar pode ser conectado a uma transição através de diversos arcos ou vice-versa (Figura 3).
Introdução
Figura 3. Múltiplo arco.

## Slide 11
REDES DE PETRI
Pode-se substitui os múltiplos arcos por um único arco valorado, onde o numeral associado ao arco corresponde ao número de arcos que interligam os vértices (Figura 4).
Introdução
Figura 4. Arco valorado.

## Slide 12
REDES DE PETRI
Ilustremos os conceitos informalmente apresentados descrevendo o ciclo repetitivo dos turnos (períodos) de um dia.
Dividamos o dia em três períodos: manhã, tarde e noite, ou seja, há três condições.
A transição de uma dessas condições para uma outra, por exemplo: amanhecer (noite, tarde, manhã), são os eventos.
O modelo que representa o ciclo operacional desse sistema é formado pelas três condições, representadas por três variáveis de estado (lugares), e por três eventos (transições): amanhecer, entardecer e anoitecer.
Exemplo 1

## Slide 13
REDES DE PETRI
Exemplo 1
Figura 5. Períodos do Dia .

## Slide 14
REDES DE PETRI
A seguir vamos apresentar um modelo da rede de Petri que representa algumas das tarefas de uma linha de montagem.
Neste modelo, descreveremos o empacotamento e envio ao setor de expedição de conjuntos de parafusos e porcas, contudo não representaremos as tarefas da manufatura dos parafusos e das porcas.
Este sistema forma conjuntos de três parafusos e três porcas. Um novo conjunto só poderá ser empacotado quando o conjunto atualmente produzido for enviado a fase seguinte do processo.
Após os pacotes (conjuntos) serem formados, estes são enviados ao setor de expedição.
Exemplo 2

## Slide 15
REDES DE PETRI
Exemplo 2
Figura 6. linha de produção.

## Slide 16
REDES DE PETRI
Exemplo 3
A seguir vamos apresentar um modelo da rede de Petri para representar um ano letivo de uma Universidade.
O ano letivo começa com o primeiro período (semestre) letivo, seguido das primeiras férias (de julho), logo após, tem-se o segundo período letivo, e finalmente as férias de final de ano.
Assim, o ano letivo poderia ser representado conforme a figura 2.

## Slide 17
REDES DE PETRI
Exemplo 3
Figura 7. Ano letivo.

## Slide 18
REDES DE PETRI
Definição: uma rede de Petri R é uma quíntupla R = (P, T, I, O, K), onde:
P = {p1,p2,...,pn} é um conjunto finito não-vazio de lugares;
T = {t1, t2,..., tm} é um conjunto finito não-vazio de transições;
I : T → P é um conjunto de bags que representa o mapeamento de transições para lugares de entrada;
O : T → P é um conjunto de bags que representa o mapeamento de transições para lugares de saída;
K : P → N é o conjunto da capacidades associadas a cada lugar, podendo assumir um valor infinito.

## Slide 19
REDES DE PETRI
A figura 7 pode ser descrita da seguinte forma, utilizando-se a definição:

## Slide 20
REDES DE PETRI
Estrutura
Lugar (representado por um círculo): estado parcial, procedimento, conjunto de recursos, etc. Em geral, todo lugar tem um predicado associado, por exemplo, máquina livre, peça em espera.
Transição (representada por barra ou retângulo): associada a um evento que ocorre no sistema, exemplo, iniciar a operação.

## Slide 21
REDES DE PETRI
Redes de Petri Marcadas
Marcas (tokens) são informações atribuídas aos lugares, para representar a situação (estado) da rede em um determinado momento.
Define-se uma rede de Petri marcada pela dupla RM = (R, Mo), onde R é a estrutura da rede e Mo a marcação inicial.
Assim, para simular o comportamento dinâmico dos sistemas, a marcação da rede de Petri é modificada a cada ação realizada (transição disparada).

## Slide 22
REDES DE PETRI
A Figura 8 ilustra uma rede marcada.
Figura 8. Rede Marcada.

## Slide 23
REDES DE PETRI
Ficha (representado por um ponto sobre um lugar): indicador significativo que a condição associada ao lugar é verificada. Pode representar um objeto (recurso ou peça) numa certa posição geográfica (num determinado estado). Por exemplo, uma ficha no lugar máquina livre indica que a máquina está livre (predicado verdadeiro) .
Figura 7 . Rede de Petri.

## Slide 24
REDES DE PETRI
Estados de um Sistema em Rede de Petri
Chamado de Marcação. É dado pela repartição de fichas nos lugares da rede de Petri. A cada evento que ocorre no sistema, é associada uma transição no modelo, que faz com que as fichas mudem de lugar e as marcações das fichas (estados) se alterem.
Figura 7 . Rede de Petri.

## Slide 25
REDES DE PETRI
Notações Particulares
Em alguns casos, deseja-se representar a diferença entre transições, visando melhorar a clareza do modelo.
Além disso, em muitas situações, pretende-se representar a execução de uma condição externa ao sistema modelado.
Para representar rótulos de transições, utiliza-se um alfabeto qualquer associado à rede (por exemplo, o alfabeto a,b,c,....,z).
Para representar as condições externas, usa-se o mesmo esquema utilizado para rotular transições, entretanto, os símbolos vêm entre parênteses.

## Slide 26
REDES DE PETRI
Notações Particulares
Figura 9. Rótulos e Condições Externas às Transições.

## Slide 27
REDES DE PETRI
Redes Elementares
Nesta seção, são apresentadas algumas redes que, a partir delas, derivam muitas outras redes mais complexas. São discutidas as redes representativas de seqüenciamento,distribuição, junção, escolha não-determinística e atribuição.

## Slide 28
REDES DE PETRI
Seqüenciamento
É a rede que representa a execução de uma ação, desde que uma determinada condição seja satisfeita. Após a execução dessa ação, pode-se ter outra ação, desde que satisfeita outra determinada condição.

## Slide 29
REDES DE PETRI
Distribuição
É a rede elementar utilizada na criação de processos paralelos a partir de um processo pai. Os processos filhos são criados através da distribuição dos tokens encontrados no processo (lugar) pai.

## Slide 30
REDES DE PETRI
Junção
É a rede que modela a sincronização entre atividades concorrentes. No exemplo da figura , a transição t1 só dispara quando existirem fichas tanto em P1, quanto em P2, estabelecendo, assim, o sincronismo.

## Slide 31
REDES DE PETRI
É uma rede que ao se disparar uma transição,inabilita-se a outra. Entretanto, não existe possibilidade de escolha.
O fator não-determinístico dessa rede gera uma situação chamada de conflito. O conflito pode ser classificado como estrutural ou efetivo.
Ambos os conflitos estão associados ao fato de duas transições possuírem o mesmo lugar como entrada. Porém, se a rede não possuir tokens, o conflito é dito estrutural.
Contudo, se há uma única marca no lugar comum às transições, diz-se que o conflito é efetivo.
Escolha Não-Determinística

## Slide 32
REDES DE PETRI
Escolha Não-Determinística

## Slide 33
REDES DE PETRI
Escolha Não-Determinística
Figura. (a) Conflito Estrutural e (b) Conflito Efetivo.

## Slide 34
REDES DE PETRI
Dinâmica da Rede de Petri
O disparo de uma transição consiste em dois passos:
Retirar as fichas dos lugares de entrada, indicando que esta condição não é mais verdadeira após a ocorrência do evento;
Depositar fichas em cada lugar de saída, indicando que estas atividades estarão, após a ocorrência do evento, sendo executadas.
Figura 7 . Rede de Petri.

## Slide 35
Aplicação: Sistema Máquina-Ferramenta e Robô

## Slide 36
Aplicação: Protocolos de comunicação.
O funcionamento de um protocolo de comunicação se fundamenta basicamente na decisão de qual receptor (1 ou 2) deve aceitar a mensagem. Nesse exemplo específico, a escolha é não-determinística, isto é, não se pode decidir qual o arco que o token deve seguir.
Além disso, a escolha é mutuamente exclusiva, ou seja, apenas uma das transições será habilitada (t2 ou t4). A escolha citada se processa quando o token, que vem de t0, chega ao lugar P6.
Nesse ponto, o token ou parte para o Receptor1 (habilitando a transição t2), ou para o Receptor2 (habilitando a transição t4). A partir daí, após a escolha do receptor, o token segue para um buffer (P3 no Receptor 1, ou P4 no Receptor 2), para ser reconhecido pelo disparo da transição t3 (Receptor 1) ou t5 (Receptor 2).

## Slide 37
Aplicação: Protocolos de comunicação.
Figura. Protocolo de Comunicação.

## Slide 38
REDES DE PETRI
http://projects.laas.fr/tina/
1. TINA (Time Petri Net Analyzer)
É uma ferramenta de software para edição e análise de Redes de Petri.
2. PIPE2: Software de Simulação de Redes de Petri
Tutorial do uso da ferramenta PIPE2 (http://pipe2.sourceforge.net).
O PIPE2 é uma ferramenta de código aberto para criar e analisar redes Petri.
https://www.galirows.com.br/meublog/blog/ferramenta-pipe/
Vídeo que mostra as funcionalidades da ferramenta PIPE2, com a elaboração de uma rede de Petri e sua execução.

## Slide 39
REDES DE PETRI
3. NetLab – editor de Rede de Petri
https://www.irt.rwth-aachen.de/cms/IRT/Studium/Downloads/~osru/Petrinetz-Tool-Netlab/?lidx=1
Netlab é um programa que serve como editor e ferramenta de análise de redes de Petri, também chamadas de redes de lugar/transição.
Site para download do NetLab:

## Slide 40
Exercício 2
Elabore uma Rede de Petri que represente a automação do processo da Figura.
https://www.chatdiagram.com/pt/tool/petri-net-diagram-maker

## Slide 41
Referência
http://professorcesarcosta.com.br/disciplinas/cosed
https://projects.laas.fr/tina/
Miyagi, Paulo Eigi. Controle programável: Fundamentos do
Controle de Sistemas a Eventos Discretos. 1.a Edição, São
Paulo: Blücher, 1996.