## Slide 1
Prof. Dr. Cesar da Costa
E-mail: ccosta@ifsp.edu.br
Site: www.professorcesarcosta.com.br
CONTROLE DE SISTEMAS DE EVENTOS DISCRETOS
Redes de Petri

## Slide 2
REDES DE PETRI
As Redes de Petri são ferramentas gráficas e matemáticas, que se adaptam bem a um grande número de aplicações em que as noções de eventos e de evoluções simultâneas são importantes.
Usando-se Redes de Petri pode-se modelar sistemas paralelos, concorrentes, assíncronos e não-determinísticos.
Introdução
Esta teoria é muito jovem: 1962;
Em sistemas de fabricação automatizada, a aplicação de redes de Petri efetuou-se de início na França, sob a forma um pouco modificada denominada Grafcet;
Norma em nível europeu (IEC 848);
Países mais ativos são: França, Alemanha e Japão.

## Slide 3
REDES DE PETRI
A representação gráfica das redes de Petri tem se mostrado muito útil, pois permite a visualização dos processos e a comunicação entre eles (Figura 1).
As redes de Petri são formadas por dois tipos de componentes (Figura 2):
Um ativo denominado transição;
Outro passivo denominado lugar.
Introdução
Figura 1. Grafo
Figura 2. Elementos básicos.

## Slide 4
REDES DE PETRI
Os lugares correspondem às variáveis de estado e as transições ás ações (eventos) realizadas pelo sistema.
A realização de uma ação (evento) está associada a algumas pré-condições (condições de algumas variáveis de estado), ou seja, existe uma relação entre os lugares e as transições, que possibilita a realização de uma ação.
Introdução
Figura 1. Grafo
Figura 2. Elementos básicos.

## Slide 5
REDES DE PETRI
Assim, após a realização de uma ação (evento), alguns lugares terão suas informações alteradas (pós-condições).
Graficamente, os lugares são representados por círculos e as transições por traços ou barras. Estes dois elementos são os vértices do grafo associado as redes de Petri.
Introdução
Figura 1. Grafo
Figura 2. Elementos básicos.

## Slide 6
REDES DE PETRI
Os vértices são interligados por arcos dirigidos (setas). Os arcos que interligam lugares às transições correspondem à relação entre condições verdadeiras, que em um dado momento, possibilitam a execução das ações.
Enquanto os arcos que interligam transições aos lugares representam a relação entre as ações e as condições que se tornam verdadeiras com a execução das ações.
Introdução
Figura 1. Grafo
Figura 2. Elementos básicos.

## Slide 7
REDES DE PETRI
Os vértices de um grafo associado a uma rede de Petri podem ser interligados por múltiplos arcos. Por exemplo, um lugar pode ser conectado a uma transição através de diversos arcos ou vice-versa (Figura 3).
Pode-se substitui os múltiplos arcos por um único arco valorado, onde o numeral associado ao arco corresponde ao número de arcos que interligam os vértices (Figura 4).
Introdução
Figura 3. Múltiplo arco.
Figura 4. Arco valorado.

## Slide 8
REDES DE PETRI
Ilustremos os conceitos informalmente apresentados descrevendo o ciclo repetitivo dos turnos (períodos) de um dia.
Dividamos o dia em três períodos: manhã, tarde e noite, ou seja, há três condições.
Exemplo 1
A transição de uma dessas condições para uma outra, por exemplo: amanhecer (noite manhã), são os eventos.
O modelo que representa o ciclo operacional desse sistema é formado pelas três condições, representadas por três variáveis de estado (lugares), e por três eventos (transições): amanhecer, entardecer e anoitecer..
Figura 5. Períodos do Dia .

## Slide 9
REDES DE PETRI
A seguir vamos apresentar um modelo da rede de Petri que representa algumas das tarefas de uma linha de montagem.
Neste modelo, descreveremos o empacotamento e envio ao setor de expedição de conjuntos de parafusos e porcas, contudo não representaremos as tarefas da manufatura dos parafusos e das porcas. .
Exemplo 2
Este sistema forma conjuntos de três parafusos e três porcas. Um novo conjunto só poderá ser empacotado quando o conjunto atualmente produzido for enviado a fase seguinte do processo.
Após os pacotes (conjuntos) serem formados, estes são enviados ao setor de expedição.
Figura 6. linha de produção.

## Slide 10
REDES DE PETRI
Estrutura
Lugar (representado por um círculo): estado parcial, procedimento, conjunto de recursos, etc. Em geral, todo lugar tem um predicado associado, por exemplo, máquina livre, peça em espera.
Transição (representada por barra ou retângulo): associada a um evento que ocorre no sistema, exemplo, iniciar a operação.
Figura 7 . Rede de Petri.

## Slide 11
REDES DE PETRI
Estrutura
Ficha (representado por um ponto sobre um lugar): indicador significativo que a condição associada ao lugar é verificada. Pode representar um objeto (recurso ou peça) numa certa posição geográfica (num determinado estado). Por exemplo, uma ficha no lugar máquina livre indica que a máquina está livre (predicado verdadeiro) .
Figura 7 . Rede de Petri.

## Slide 12
REDES DE PETRI
Estados de um Sistema em Rede de Petri
Chamado de Marcação. É dado pela repartição de fichas nos lugares da rede de Petri. A cada evento que ocorre no sistema, é associada uma transição no modelo, que faz com que as fichas mudem de lugar e as marcações das fichas (estados) se alterem.
Figura 7 . Rede de Petri.

## Slide 13
REDES DE PETRI

## Slide 14
REDES DE PETRI

## Slide 15
REDES DE PETRI
Dinâmica da Rede de Petri
O disparo de uma transição consiste em dois passos:
Retirar as fichas dos lugares de entrada, indicando que esta condição não é mais verdadeira após a ocorrência do evento;
Depositar fichas em cada lugar de saída, indicando que estas atividades estarão, após a ocorrência do evento, sendo executadas.
Figura 7 . Rede de Petri.

## Slide 16
REDES DE PETRI
Exemplos
Figura 8 . Caminhos alternativos (a); repetição (b).

## Slide 17
REDES DE PETRI
Exemplos
Figura 9 . Divisão (a); junção (b).

## Slide 18
REDES DE PETRI
Exemplos
Figura 10 . Partilhamento de um recurso.

## Slide 19
REDES DE PETRI
Figura 10 . Sequência de processos.

## Slide 20
Aplicação: Sistema Máquina-Ferramenta e Robô

## Slide 21
Aplicação: Sistema Máquina-Ferramenta e Robô

## Slide 22
Aplicação: Sistema Máquina-Ferramenta e Robô

## Slide 23
Aplicação: Sistema Máquina-Ferramenta e Robô

## Slide 24
Aplicação: Sistema Máquina-Ferramenta e Robô

## Slide 25
REDES DE PETRI
http://projects.laas.fr/tina/
1. TINA (Time Petri Net Analyzer)
É uma ferramenta de software para edição e análise de Redes de Petri.
2. PIPE2: Software de Simulação de Redes de Petri
Tutorial do uso da ferramenta PIPE2 (http://pipe2.sourceforge.net).
O PIPE2 é uma ferramenta de código aberto para criar e analisar redes Petri.
https://www.galirows.com.br/meublog/blog/ferramenta-pipe/
Vídeo que mostra as funcionalidades da ferramenta PIPE2, com a elaboração de uma rede de Petri e sua execução.

## Slide 26
REDES DE PETRI
3. NetLab – editor de Rede de Petri
https://www.irt.rwth-aachen.de/cms/IRT/Studium/Downloads/~osru/Petrinetz-Tool-Netlab/?lidx=1
Netlab é um programa que serve como editor e ferramenta de análise de redes de Petri, também chamadas de redes de lugar/transição.
Site para download do NetLab:

## Slide 27
Referência
http://professorcesarcosta.com.br/disciplinas/cosed
https://projects.laas.fr/tina/
Miyagi, Paulo Eigi. Controle programável: Fundamentos do
Controle de Sistemas a Eventos Discretos. 1.a Edição, São
Paulo: Blücher, 1996.